| Материалы по обоснованию схемы территориального планирования муниципального района |
| --- |
| Шифр: 12-73-21 |
| Заказчик: Администрация Мышкинского муниципального района |
| Директор ООО «ТерраПроект» | Белый А. А. |
| Кунгур, 2021 |

СОСТАВ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования муниципального района

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования муниципального района.

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ поселений и населённых пунктов, входящих в состав муниципального района, границ лесничеств. | СТП.МО-1 | 1:50 000 |
| 2 | Карта существующих объектов и планируемых к размещению объектов федерального и регионального значения. | СТП.МО-2 | 1:50 000 |
| 3 | Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территорий. | СТП.МО-3 | 1:50 000 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | СТП.МО-4 | 1:50 000 |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	9

1.1. Сведения об утверждённых документах стратегического планирования:	9

1.2. Сведения о решения органов местного самоуправления:	9

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9

2.1. Анализ использования территории муниципального района	9

2.1.1. Населённые пункты в системе расселения	9

2.1.2. Природные условия и ресурсы	10

2.1.2.1. Климатическая характеристика	10

2.1.2.2. Рельеф и геологическое строение	11

2.1.2.3. Гидрография и гидрология	11

2.1.2.4. Почвы.	12

2.1.2.5. Полезные ископаемые.	12

2.1.2.6. Леса и лесосырьевые ресурсы	13

2.1.2.7. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	14

2.1.3. Объекты культурного наследия	19

2.1.4. Современное состояние территорий	28

2.1.4.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории	28

2.1.4.2. Население	29

2.1.4.3. Жилой фонд	31

2.1.4.4. Учреждения обслуживания	32

2.1.4.5. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории.	39

2.1.4.6. Территории для размещения твёрдых коммунальных отходов	40

2.1.4.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	40

2.1.4.8. Ландшафтно-рекреационные территории	41

2.1.4.9. Транспортная инфраструктура	41

2.1.4.9.1. Внешний транспорт	41

2.1.4.9.2. Улично-дорожная сеть	60

2.1.4.9.3. Внутренний транспорт	60

2.1.4.10. Инженерная инфраструктура	61

2.1.4.10.1. Водоснабжение	61

2.1.4.10.2. Водоотведение	62

2.1.4.10.3. Газоснабжение	62

2.1.4.10.4. Теплоснабжение	62

2.1.4.10.5. Электроснабжение	63

2.1.4.10.6. Системы связи	63

2.1.4.11. Объекты государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды	63

2.1.4.12. Инженерная подготовка территории	64

2.2. Возможные направления развития территорий муниципального района	64

2.2.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории	64

2.2.2. Население	64

2.2.3. Жилой фонд	65

2.2.4. Учреждения обслуживания	66

2.2.5. Территории для размещения твёрдых коммунальных отходов	73

2.2.6. Транспортная инфраструктура	74

2.2.6.1. Внешний транспорт	74

2.2.7. Инженерная инфраструктура	75

2.2.7.1. Водоснабжение	75

2.2.7.2. Водоотведение	76

2.2.7.3. Газоснабжение	77

2.2.8. Инженерная подготовка территории	77

2.2.9. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения	79

2.3. Прогнозируемые ограничения использования территорий муниципального района	79

2.3.1. Санитарно-защитные зоны	79

2.3.2. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы	80

2.3.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	81

2.3.4. Охранные зоны	83

2.3.4.1. Охранная зона трубопроводов	83

2.3.4.2. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	84

2.3.4.3. Охранная зона линий и сооружений связи	85

2.3.4.4. Охранная зона тепловой сети	85

2.3.4.5. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	86

2.3.4.6. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением	86

2.3.5. Зона охраны объектов культурного наследия	86

2.3.6. Придорожные полосы автомобильных дорог	87

2.3.7. Зоны затопления и подтопления	87

2.3.8. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	88

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ	89

3.1. Учреждения обслуживания	89

3.2. Инженерная инфраструктура	89

3.2.1. Газоснабжение	89

4. УТВЕРЖДЁННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	89

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	96

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	96

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	96

6.2. Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	100

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	103

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «ТерраПроект» по заказу администрации Мышкинского муниципального района Ярославской области в соответствии со следующими документами:

— Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ;

— Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

— Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

— Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

— Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 242-ФЗ;

— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

— Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

— Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

— Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

— Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

— Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

— Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

— Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

— Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

— Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

— Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

— СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

— СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

— СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

— ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

— СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

— Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

— Постановлением Правительства РФ от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

— Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

— Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

— Приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»;

— Приказом Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных   образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

— Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

При разработке схемы территориального планирования муниципального района использованы следующие материалы:

1. Утверждённая градостроительная документация:

— Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р;

— Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р;

— Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р;

— Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 № 668-р;

— Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2020 № 1542-р;

— Схема территориального планирования Ярославской области, утверждённая Постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п (далее — СТП ЯО);

— Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области, утверждённые Постановлением Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п;

— Схема территориального планирования Мышкинского муниципального района Ярославской области, утверждённая Решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 02.10.2012 № 51;

— Генеральный план городского поселения Мышкин, утверждённый Решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 28.04.2009 № 14;

— Генеральный план Охотинского сельского поселения, утверждённый Решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 31.12.2009 № 64;

— Генеральный план Приволжского сельского поселения, утверждённый Решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 18.02.2011 № 67;

— Местные нормативы градостроительного проектирования Мышкинского муниципального района Ярославской области и поселений, входящих в его состав, утверждённые Решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 26.10.2017 № 42.

2. Программы комплексного развития инфраструктуры:

— Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Мышкин, Охотинского сельского поселения, Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района Ярославской области;

— Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Мышкин, Охотинского сельского поселения, Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района Ярославской области;

— Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Мышкин, Охотинского сельского поселения, Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района Ярославской области.

3. Исходные данные, выданные Администрацией Мышкинского муниципального района Ярославской области, в том числе техническое задание.

Общая часть.

Содержание схемы территориального планирования муниципального района определяется статьёй 19 Градостроительного кодекса РФ.

Мероприятия по планированию развития муниципального района подготовлены на период расчётного срока, соответствующего статье 9 Градостроительного Кодекса РФ. В периоде расчётного срока выделяются первоочередные мероприятия — мероприятия, реализация которых предполагается в течение пяти лет, начиная с года, следующего за годом утверждения СТП.

Проектом определено развитие муниципального района до 2046 года (расчётный срок СТП — 25 лет), с выделением мероприятий, подлежащих первоочередной реализации — до 2026 года (первая очередь — 5 лет). Исходный год — 2021.

Причины и основания подготовки новой редакции схемы территориального планирования.

В связи со значительными изменениями законодательства в области градостроительства возникла необходимость выполнения полной редакции документа.

1. Учёт на местном уровне проектных решений, заложенных вышестоящими документами территориального планирования.

2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального района путём планирования новых объектов капитального строительства и реконструкции существующих.

3. Несоответствие действующей редакции схемы территориального планирования Мышкинского муниципального района Ярославской области действующему законодательству, в том числе в части оформления графической части.

4. Актуализация статистической информации.

# 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 1.1. Сведения об утверждённых документах стратегического планирования:

Региональная программа «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2022-2031 годы (Постановление Правительства Ярославской области от 15.02.2022 № 81-п):

— Газопровод г. Мышкин - с. Поводнево - с. Сера Мышкинского муниципального района Ярославской области протяжённостью 12,9 км;

— Газопровод г. Мышкин - с. Шипилово - с. Рождествено - с. Богородское с отводом на дер. Старово, дер. Мартыново Мышкинского муниципального района Ярославской области протяжённостью 65,8 км.

## 1.2. Сведения о решения органов местного самоуправления:

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области на 2017 – 2025 годы (утверждена решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 27.12.2017 № 59):

— строительство начальной школы на 360 мест в г. Мышкин.

# 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## 2.1. Анализ использования территории муниципального района

### 2.1.1. Населённые пункты в системе расселения

Мышкинский муниципальный район расположен в юго-западной части Ярославской области.

Он граничит с севера — с Некоузским муниципальным районом Ярославской области, с северо-востока — с Рыбинским муниципальным районом Ярославской области, с востока — с Большесельским муниципальным районом Ярославской области, с юга — с Угличским муниципальным районом Ярославской области, с запада — с Тверской областью.

Территория Мышкинского муниципального района включает одно муниципальное образование со статусом городского поселения и два муниципальных образования со статусом сельских поселений, расположенных на территории 10 сельских округов (согласно Закону Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области»):

1. Городское поселение Мышкин: г. Мышкин.

2. Приволжское сельское поселение:

— Зарубинский сельский округ: д. Коптево, д. Ананьино, д. Антипово, д. Галачевская, д. Голышкино, д. Гордеевка, д. Дворково, д. Зарубино, п. Заря, д. Зиновская, д. Казаково, д. Карасово, д. Коплино, с. Кривец, д. Крутово, д. Кузьминская, д. Лодыгино, д. Лукьяново, д. Муракино, д. Папоротная, д. Петровское, д. Починок, д. Пятинское, д. Романовка, д. Серково, д. Синицыно, д. Тараканово, д. Тетерюхино, д. Тимонино, д. Третьяковка, д. Хохловка, д. Чебыхино, д. Шамино, д. Шелухино;

— Поводневский сельский округ: с. Поводнево, д. Аниковка, д. Бабино, д. Бурдуково, д. Варваринская, д. Васильевская, д. Высоково, д. Гологузово, д. Гусево, с. Ивановское, д. Кизнево, д. Киселево, д. Коптюшка, д. Корчмино, д. Костенево, д. Крутец, д. Куракино, д. Лагуново, д. Марьино, д. Мошнинская, д. Настасьино, д. Наумово, д. Ожарово, д. Оленино, с. Оносово, д. Осташево, д. Палкино, д. Рябинино, д. Семенково, с. Сера, д. Старово, д. Тепеново, д. Федюково, д. Языково;

— Архангельский сельский округ: с. Архангельское, д. Борисовская, д. Василисино, д. Дроздово, д. Заглядкино, д. Кокошилово, д. Ларионовская, д. Левинская, д. Манушино, д. Новоселки, д. Ободаево, д. Пшеничниково, д. Савелово, д. Семаксино, д. Ступино, д. Сумароково;

— Крюковский сельский округ: д. Крюково, д. Блохонка, д. Брагино, д. Буньково, д. Бурдайха, д. Вахонино, д. Глинки, д. Гляденки, д. Гуляевская, д. Дружининская, д. Дубровы, д. Ивановская, д. Кривцово, д. Лысовская, д. Марганово, д. Мартьяниха, д. Митинская, д. Нечаевская, с. Ново-Александровское, д. Починок, д. Речково, д. Спирдово, д. Суворовская, д. Турайки, с. Харинское, д. Шабальцево;

— Флоровский сельский округ: с. Флоровское, д. Андреевская, д. Аникшино, д. Артемьево, д. Афанасово, д. Власовская, д. Горбыли, д. Гражданка, д. Грибаниха, д. Кишкинская, д. Кулышево, д. Макаровская, д. Малое Аристово, д. Мокейцево, д. Новинки, д. Савелово, д. Ташлыки, д. Терехонская, д. Туворово, д. Цикалово, д. Шестихино, д. Юринская;

— Шипиловский сельский округ: с. Шипилово, д. Бобойки, п. Бобойковского льнозавода, д. Глотово, д. Дохлинка, д. Иваново, д. Калинкино, д. Карпово, д. Крестцы, д. Крутцы, д. Кустово, д. Мартнево, д. Нефедово, д. Петряево, д. Хохли, д. Шибалово, п. Шипиловского молокозавода;

— Богородский сельский округ: с. Богородское, д. Борисовка, д. Голодово, д. Горлово, д. Игнатово, д. Игумново, д. Исаково, д. Климово, д. Кожино, д. Красново, д. Курово, д. Летиково, д. Марьино, д. Морское, д. Пасынково, д. Софьино, д. Толпыгино, д. Федорково, д. Федосьино;

— Мартыновский сельский округ: д. Мартыново, д. Владышино, д. Дьяконовка, д. Дьяконово, д. Киндяково, д. Левцово, д. Нефино, д. Парфеново, д. Перемошье, с. Хороброво, д. Чернево, с. Юрьевское;

— Рождественский сельский округ: с. Рождествено, д. Алферово, д. Антеплево, д. Аристово, д. Балакирево, д. Бибиково, д. Боково, д. Большое Поповичево, с. Воскресенское, д. Глазово, д. Глинино, д. Говитаново, д. Голосово, д. Дмитриевка, д. Жуково, д. Зобово, д. Кологривцево, д. Кривцово, д. Кувшиново, д. Кучино, д. Максаково, д. Малое Поповичево, д. Маурино, п. Мерга, д. Муханово, д. Нинорово, д. Павлово, д. Сопино, д. Черноусово, д. Чириково, д. Щербинино;

3. Охотинское сельское поселение:

— Охотинский сельский округ: с. Охотино, д. Антеплево, д. Бабайки, д. Белозерово, д. Борок, д. Бурцево, д. Верхние Плостки, д. Володино, д. Володино, д. Высоцкая, д. Дегтярево, д. Дубровки, с. Еремейцево, д. Золотуха, д. Ивцино, д. Кадочник, д. Кирьяново, д. Коровино, д. Костюрино, д. Кулдычево, д. Курзино, д. Ломки, д. Могилицы, д. Неверово, д. Нижние Плостки, д. Палюшино, д. Пашково, д. Петровское, д. Погорелки, д. Позиралки, д. Порхачи, д. Раменье, д. Речная, д. Рыпы, д. Семенково, д. Сосновец, д. Старово, д. Терпилово, д. Угольники, с. Учма, д. Шалимово, п. Юхоть.

### 2.1.2. Природные условия и ресурсы

#### 2.1.2.1. Климатическая характеристика

С климатической точки зрения Мышкинский муниципальный район расположен в умеренно-континентальном подтипе умеренного климатического пояса. В течение всего года на территории преобладают умеренные воздушные массы, континентальные и морские.

Поступление атлантического воздуха определяет менее суровые, в отличие от более восточных районов страны, зимы. Преобладают слабоморозные погоды. В течение всей зимы бывают оттепели. Средняя температура января, по данным Гидрометцентра России, составляет –12 °С.

Лето тёплое. Средняя температура июля около +17,9 °С. Среднегодовая температура воздуха равна +3,6 °С. В переходный период проникновение арктического воздуха вызывает поздние весенние и ранние осенние заморозки, летом — засухи и суховеи. Продолжительность вегетационного периода составляет 165-170 дней.

В связи с активной циклонической деятельностью, осадков выпадает достаточно много — 500-600 мм. Максимум приходится на июль-август, минимум — на февраль-март. Район находится в зоне преимущественно избыточного увлажнении, что определяет развитие процессов заболачивания.

Определяющим для движения воздушных масс является западный перенос. Зимой, с формированием Азиатского максимума, увеличивается южная составляющая розы ветров. В среднем в году преобладающими являются ветра западного, юго-западного и южного направлений. Скорости ветра преимущественно невелики.

Мышкинский муниципальный район делится протекающей по его территории рекой Волгой на две части, для которых характерны некоторые различия в климате, в частности, для левобережья свойственны большая влажность и большее количество осадков, чем для правобережья.

Характерной особенностью агроклиматического района является сравнительно низкая теплообеспеченность. Сумма биологически активных температур за вегетационный период составляет 1725 градусов, из которых 23,4 % приходятся на пожнивный период после уборки озимых зерновых культур и только 11,5 % — после уборки ранних яровых.

За тёплое время года выпадает не менее 355 мм осадков, из них 150 мм или 42,2 % приходится на пожнивный период. Гидротермический коэффициент за вегетационный период — 2,0, а в пожнивный период увеличивается до 3,7. Период вегетации длится 161 день.

Согласно СП 131.13330 «Строительная климатология», Мышкинский муниципальный район находится в климатическом районе II В.

#### 2.1.2.2. Рельеф и геологическое строение

Рельеф

Рельеф равнинный, характеризуется средней степенью расчленённости (речная сеть, овраги). На фоне слабоволнистого, местами плоского рельефа выделяются округлые или узкие и изогнутые неглубокие термокарстовые понижения.

Юго-западная часть территории характеризуется отметками от 134 до 147 м (БСК), северо-восточная — от 139 до 136 м. В северо-западной части отметки колеблются от 139 до 147 м; в юго-восточной — от 134 до 136 м. Уклоны поверхности редко превышают 0,013 %.

Геологическое строение

В геологическом отношении территория Мышкинского муниципального района, как и вся Ярославская область, относится к осевой части обширной Московской впадины (синеклизы) Восточно-Европейской (Русской) платформы. Выделяются два резко отличающихся между собой структурных комплекса:

— нижний — кристаллический фундамент, сложенный архейско-нижнепротерозойскими метаморфическими образованиями, сильно дислоцированными и прорванными интрузиями магматических пород различного состава и возраста;

— верхний — платформенный чехол, представленный рифейским структурно-формационным мегакомплексом, участвующим в формировании палеорифтовых структур (авлакогенов), и вендско-четвертичной осадочной толщей.

Четвертичная система представлена отложениями плейстоцена и голоцена. В нижнем плейстоцене выделяются три моренных горизонта — сетуньский, донской и окский, разделённые водно-ледниковыми и межледниковыми отложениями.

#### 2.1.2.3. Гидрография и гидрология

Вода в реках слабоминерализированная гидрокарбонатно-кальциевая. Весной после таяния снега и летом после значительных проливных дождей на реках наблюдается обильный паводок, во время которого вода затопляет низкую пойму рек. Летом реки мелеют, а некоторые ручьи совсем пересыхают.

Уровень грунтовых вод на водоразделах расположен на незначительной глубине — 3-4 метра. В низинах, где жёсткие грунтовые воды выходят на поверхность, формируются болотные низинные почвы. В западинах на плоских водоразделах скапливается верховодка, вызывая избыточное увлажнение почв и питая грунтовые воды

Характер питания поверхностных водных объектов преимущественно снегового типа с выраженным весенним половодьем, и устойчивой зимней меженью. Летом и осенью возможны высокие дождевые и ливневые паводки за счёт атмосферных осадков.

Минерализация и химический состав воды рек неоднороден, так как различны природные условия в разных частях водосбора. Главное влияние на химический состав воды рек оказывают породы, слагающие их бассейны, а именно, пермские отложения.

Таблица 1

Перечень и характеристика рек и ручьёв на территории муниципального района

| № п/п | Наименование водного объекта | Длина водотока, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Корожечна | 147 | 200 | 200 | 20 |
| 2 | р. Сутка | 81 | 200 | 200 | 20 |
| 3 | р. Юхоть | 75 | 200 | 200 | 20 |
| 4 | р. Катка | 57 | 200 | 30-50 | 20 |
| 5 | р. Ломиха | 33 | 100 | 30-50 | 20 |
| 6 | р. Пойга | 22 | 100 | 30-50 | 20 |
| 7 | р. Теренка | 16 | 100 | 30-50 | 20 |
| 8 | р. Нерга | 14 | 100 | 30-50 | 20 |
| 8 | р. Родиловка | 11 | 100 | 30-50 | 20 |
| 10 | Реки и ручьи менее 10 км | до 10 | 50 | 50 | 5 |
| 11 | Рыбинское водохранилище (р. Волга) | — | 200 | 200 | 20 |

#### 2.1.2.4. Почвы.

Территория расположена в зоне дерново-подзолистых почв, которые перемежаются массивами болотно-подзолистых, торфяных и пойменных почв. Материнскими почвообразующими породами являются морены, флювиогляциальные покровные отложения различного механического состава: средние и лёгкие суглинки, супеси.

Около 70 % территории муниципального района покрыто дерново-подзолистыми почвами на озерно-ледниковом комплексе, которые характеризуются малым плодородием, отличаются небольшой мощностью органогенного горизонта, бедны органическими веществами (содержание гумуса колеблется в них в пределах 1-2 %) и имеет низкую обеспеченность фосфором, калием и избыточную кислотность. Озерно-ледниковый комплекс представляет собой в основном среднесуглинистые и легкосуглинистые отложения, сформированные на мощных и маломощных однородных покровных суглинках и глинах, подстилаемых в пределах 1 м и менее морёными суглинками, а также на морёных суглинках, как правило, имеющих включения гальки, валунов, линз песка.

#### 2.1.2.5. Полезные ископаемые.

Таблица 2

Перечень месторождений торфа

| Наименование месторождения | Площадь, га | Запасы по категориям, тыс. га |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C1 | C2 | Прогноз |
| Антеплеевский Мох | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белки | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Болотинка | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большое | 4150 | 13422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высоково | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горяновский мешок | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Долгий мох-Ситово | 28 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
| Дураковское | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Еремейцевское | 54 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Зиновское | 51 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Змейник | 70 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колпачиха | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кочевник | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Красный мох | 329 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Круглое | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Лямино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матренинское | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моисеев мох | 334 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мох | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Мох | 295 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рукава | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыхловский мох | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Сергеиха 1 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Царево | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Шилово | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Перечень месторождений песчано-гравийного материала

| Название месторождения, участка недр | Размер | Недропользователь, лицензия | Степень промышленного освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Вздыхайлово | Малое | — | Неосваиваемое |

#### 2.1.2.6. Леса и лесосырьевые ресурсы

Леса, расположенные на территории муниципального района, относятся к Мышкинскому участковому лесничеству ГКУ ЯО «Некоузское лесничество» в левобережной части района, к Заволжскому и Покровскому участковым лесничествам ГКУ ЯО «Угличское лесничество» и Приволжскому участковому лесничеству ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество» в правобережной части района.

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367, все леса Мышкинского муниципального района отнесены к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, лесному району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации. Лесохозяйственные регламенты Некоузского и Угличского лесничеств являются основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В лесохозяйственном регламенте установлены: виды разрешённого использования лесов; возрасты рубок, расчётная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешённого использования; ограничения использования лесов; требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

В лесохозяйственных регламентах Некоузского, Рыбинского и Угличского лесничеств отдельно не выделяется и не рассматривается состав и характеристика лесных насаждений отдельных муниципальных образований (городских и сельских поселений).

Леса, расположенные на землях лесного фонда по целевому назначению, подразделяются на защитные и эксплуатационные. В защитных лесах выделяют следующие категории: нерестоохранные полосы лесов; защитные полосы лесов, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; зелёные зоны; леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

#### 2.1.2.7. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Таблица 4

Перечень ООПТ регионального значения (государственных природных заказников) на территории Мышкинского муниципального района

| № п/п | Наименование ООПТ, реестровый номер в ЕГРН | Профиль | Площадь, га | Охранная зона, м (га) | Правоустанавливающий документ об организации ООПТ | Наличие международного статуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхне-Волжский 76:07-6.141 | Зоологический | 5535,5470 | — | 1. Распоряжение исполнительного комитета Ярославского областного Совета депутатов трудящихся от 28.06.1963 № 381. 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 03.10.2014 № 977-п «О выделении зон ограниченного хозяйственного использования и утверждении Положения о заказнике «Верхне-Волжский», внесении изменений в постановление Администрации области от 15.12.2003 № 247 и отдельные постановления Правительства области». | Входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения «ЯР-003. Пойма р. Юхоть» |
| 2 | Болото Большое у дер. Шалимово 76:07-6.132 | Ландшафтный | 2108 | — | 1. Решение исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов от 12.08.1988 № 351 «Об упорядочении сети государственных памятников природы области» 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 17.10.2018 № 760-п «Об утверждении режима особой охраны территорий государственных природных заказников регионального значения в Ярославской области». | Входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения «ЯР-002. Болото Шалимовское» |
| 3 | Долина р. Юхоти 76:07-6.142 | Ландшафтный | 708,6213 | — | 1. Постановление Администрации Ярославской области от 21.01.2005 № 8 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 17.03.2022 № 156-п «О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, об утверждении Положения о государственном природном заказнике «Долина р. Юхоти» и о внесении изменений в постановления Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, от 17.10.2018 № 760-п». | Входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения «ЯР-003. Пойма р. Юхоть» |

Таблица 5

Перечень ООПТ регионального значения (памятников природы) на территории Мышкинского муниципального района

| № п/п | Наименование ООПТ, реестровый номер в ЕГРН | Профиль | Площадь, га | Охранная зона, м | Правоустанавливающий документ об организации ООПТ | Наличие международного статуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосновый бор с. Неверова 76:07-6.6 | Ландшафтный | 13,4581 | — | 1. Решение Ярославского областного Совета депутатов трудящихся от 25.07.1966 № 582 «Об охране природных ландшафтов, памятников садово-паркового искусства, имеющих оздоровительную, культурно-эстетическую, научно-познавательную и историко-мемориальную ценность». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 16.06.2021 № 368-п «О выделении в государственном природном заказнике «Верхне-Волжский» и памятнике природы «Сосновый бор с. Неверова» зон ограниченного хозяйственного использования, утверждении Положения о памятнике природы «Сосновый бор с. Неверова» и внесении изменений в отдельные постановления Правительства области». | Нет |
| 2 | Барская усадьба с. Артемьева 76:07-6.133 | Ландшафтный | 11 | — | 1. Решение исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов от 12.08.1988 № 351 «Об упорядочении сети государственных памятников природы области». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». | Нет |
| 3 | Парк с. Кривец 76:07-6.7 | Ландшафтный | 6,6644 | — | 1. Решение Ярославского областного Совета депутатов трудящихся от 25.07.1966 № 582 «Об охране природных ландшафтов, памятников садово-паркового искусства, имеющих оздоровительную, культурно-эстетическую, научно-познавательную и историко-мемориальную ценность». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области» | Нет |
| 4 | Мышкинский бор 76:07-6.14 | Ландшафтный | 270 (участок 1 – 169,3500; участок 2 – 100,6500) | — | 1. Решение малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от 27.05.1993 № 118 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». | Нет |
| 5 | Сосновый бор с. Кривец 76:07-6.8 (охранная зона 76:07-6.919) | Ландшафтный | 117,983 | 50 (площадь охранной зоны — 34,1743 га) | 1. Постановление Администрации Ярославской области от 21.01.2005 № 8 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 22.01.2013 № 18-п «О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования и утверждении Положения о памятнике природы «Сосновый бор села Кривец». | Нет |
| 6 | Сосновый бор с. Охотино 76:07-6.9 | Ландшафтный | 72 (участок 1 – 43,2207; участок 2 – 28,7793) | — | 1. Решение Ярославского областного Совета депутатов трудящихся от 25.07.1966 № 582 «Об охране природных ландшафтов, памятников садово-паркового искусства, имеющих оздоровительную, культурно-эстетическую, научно-познавательную и историко-мемориальную ценность». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области» | Нет |
| 7 | Лес дер. Еремейцево 76:07-6.5 | Ландшафтный | 53,778 | — | 1. Решение Ярославского областного Совета депутатов трудящихся от 25.07.1966 № 582 «Об охране природных ландшафтов, памятников садово-паркового искусства, имеющих оздоровительную, культурно-эстетическую, научно-познавательную и историко-мемориальную ценность». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области» | Нет |
| 8 | Родник с. Охотино 76:07-6.11 | Гидрологический | 0,25 |  | 1. Решение исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов от 12.08.1988 № 351 «Об упорядочении сети государственных памятников природы области». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». | Нет |
| 9 | Родник на р. Каменке 76:07-6.10 | Гидрологический | 0,25 |  | 1. Постановление Главы Мышкинского муниципального округа от 28.03.2005 № 154 «Об особо охраняемых природных территориях местного значения Мышкинского муниципального округа». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». | Нет |
| 10 | Валуны на р. Сутке 76:07-6.13 | Ландшафтный | 3 | — | 1. Решение исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов от 12.08.1988 № 351 «Об упорядочении сети государственных памятников природы области». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». | Нет |
| 11 | Валуны на р. Улите 76:07-6.12 | Ландшафтный | 1 | — | 1. Решение исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов от 12.08.1988 № 351 «Об упорядочении сети государственных памятников природы области». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». | Нет |
| 12 | Гнездовье аистов в с. Архангельском 76:07-6.4 | Ландшафтный | 0,8 | — | 1. Постановление Главы Мышкинского муниципального округа от 28.03.2005 № 154 «Об особо охраняемых природных территориях местного значения Мышкинского муниципального округа». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». | Нет |
| 13 | Гнездовье аистов в с. Юрьевском 76:07-6.3 | Ландшафтный | 0,8 | — | 1. Постановление Главы Мышкинского муниципального округа от 28.03.2005 № 154 «Об особо охраняемых природных территориях местного значения Мышкинского муниципального округа». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». | Нет |
| 14 | Гнездовье аистов в дер. Федорково 76:07-6.2 | Ландшафтный | 0,8 | — | 1. Постановление Главы Мышкинского муниципального округа от 28.03.2005 № 154 «Об особо охраняемых природных территориях местного значения Мышкинского муниципального округа». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». | Нет |
| 15 | Стрелка впадения р. Улеймы в р. Юхоть 76:07-6.140 | Ландшафтный | 33,6981 | — | 1. Решение малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от 27.05.1993 № 118 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области». 2. Постановление Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области». 3. Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области». | Нет |

### 2.1.3. Объекты культурного наследия

Таблица 6

| № п/п | Наименование ансамбля | Наименование объекта культурного наследия (памятника) | Современный адрес (местонахождение) объекта культурного наследия | Датировка | Акт о постановке на государственную охрану/включении в ЕГРОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения |
| 1 |  | Селище |  | 1-я полов. I тыс. н. э. | Решение Малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 99 |
| 2 |  | Стоянка |  | 4 тыс. до н. э. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176; Решение Малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 99 |
| 3 |  | Курганы |  | X – XIII вв. | Решение Малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 99 |
| 4 |  | Курганы |  | XI – XIII вв. |  |
| 5 |  | Селище |  | XI – XIII вв. |  |
| 6 |  | Курганы |  | XI – XIII вв. |  |
| 7 |  | Селище |  | XI – XII вв. |  |
| 8 |  | Селище |  | IV тыс. до н.э. – I тыс. до н.э., XI – XIII вв. |  |
| 9 |  | Курганы |  | XI – XII вв. |  |
| 10 |  | Селище |  | X – XIII вв. | Решение Малого Совета Ярославского областного Совета народных депутатов от 29.04.1993 № 99 |
| 11 |  | Селище |  | X – XIII вв. |  |
| 12 |  | Курганы 1 |  | XI – XII вв. |  |
| 13 |  | Курганы 2 |  | XI – XII вв. |  |
| 14 |  | Селище |  | X – XII вв. |  |
| 15 |  | Селище |  | X – XIII вв. |  |
| 16 |  | Курганы |  | X – XII вв. |  |
| 17 |  | Селище |  | X – 1-я полов. XIII вв. |  |
| 18 |  | Селище |  | XI – XII вв. |  |
| 19 |  | Селище |  | XV – XVII вв. |  |
| 20 |  | Селище |  | I – V вв. |  |
| 21 |  | Стоянка |  | IV тыс. до н. э. |  |
| 22 |  | Курган |  | XI – XII вв. |  |
| 23 |  | Стоянка |  | 4-3 тыс. до н. э. |  |
| 24 |  | Курганы |  | XI – XIII вв. |  |
| 25 |  | Селище 1 |  | XIV – XVI вв. |  |
| 26 |  | Селище 2 |  | XI – XIII вв. |  |
| 27 |  | Курганы |  | XII – XIII вв. |  |
| 28 |  | Поселение |  | XII – XIII вв. |  |
| 29 |  | Стоянка |  | IV тыс. до н. э. |  |
| 30 |  | Селище |  | XI – XIII вв. |  |
| 31 |  | Усадьба Кожиных | Мышкинский район, с. Кривец | 1756-1912 гг. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 |
| 32 |  | Усадьба купца Чистова | г. Мышкин, Никольская ул., 18, 18-а, Нагорная ул., 1, Угличская ул., 4 | 1830-е – 1850-е гг. | Решение Яроблисполкома от 28.11.1966 № 878; Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 |
| 33 |  | Усадьба Чистова | г. Мышкин, Либкнехта К. ул., 35 | 1843-1850 гг. |  |
| 34 |  | Дом купцов Серебряковых | г. Мышкин, Ленина ул., 7 | конец XIX в. | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 |
| 35 |  | Здание присутственных мест | г. Мышкин, Никольская ул., 3 | конец XIX в. - начало XX в. |  |
| Регионального значения |
| 1 | Ансамбль |  | г. Мышкин, Никольская пл., 2 | 1766-1837 г., XIX в. | Решение Яроблисполкома от 28.11.1966 № 878, постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 2 | Ансамбль: собор Никольский |  | г. Мышкин, Никольская пл., 2 | 1766 г. – 1837 г. |  |
| 3 | Ансамбль: сторожка |  | г. Мышкин, Никольская пл. | XIX в. |  |
| 4 |  | Усадьба купца Чистова: дом Т.В. Чистова | г. Мышкин, Никольская ул.,18 | 1830-е г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 5 |  | Братская могила советских летчиков | Мышкинский район, с. Рождествено | 1942 г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329; Постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2008 № 37 |
| 6 |  | Дом Литвинова | г. Мышкин, Орджоникидзе ул., 6, лит. А | первая половина XIX в. | Решение Яроблисполкома от 28.11.1966 № 878; постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 7 |  | Дом Пожаловых | г. Мышкин, Орджоникидзе ул., 9, лит. А | первая половина XIX в. | Решение Яроблисполкома от 28.11.1966 № 878, постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 8 |  | Собор Успенский с колокольней | г. Мышкин, Успенская пл., 6 | 1805 г. – 1820 г. |  |
| 9 |  | Уездная земская управа | г. Мышкин, ул. Угличская, 11 | XIX в. |  |
| Местного значения |
| 1 |  | Дом, в котором жил заслуженный врач РСФСР Д.Л. Соколов | Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 41 | 1928-1954 гг. | Приказ ДООКН ЯО от 28.10.2021 № 112 |
| 2 |  | Здание мельницы с маслобойным заводом С.В. Шабарковского | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская ул., 23 | 1907 г. | Приказ ДООКН ЯО от 01.08.2022 № 77 |
| 3 |  | Дом жилой | г. Мышкин, Никольская ул., 24 | 1900-е гг. | Приказ ДООКН ЯО от 28.12.2022 № 127 |
| 4 |  | Дом доходный купца Е.Е. Шувалова | г. Мышкин, Ленина ул., 1 | 1890-е гг., 1900-е гг. | Приказ ДООКН ЯО от 25.01.2023 № 6 |
| 5 |  | Дом доходный купцов Столбовых | г. Мышкин, Ленина ул., 5 | 1902-1904 гг. | Приказ ДООКН ЯО от 27.02.2023 № 21 |
| 6 |  | Доходный дом купца П.А. Гробова, где в 1917-1923 гг. размещался мышкинский театр под руководством Е.П. Платова | г. Мышкин, Ленина ул., 2 | 1915-1916 гг. | Приказ ДООКН ЯО от 23.01.2023 № 3 |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Ансамбль усадьбы Селифонтовых-Гавчавадзе |  | Мышкинский район, д. Артемьево | XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 2 | Ансамбль усадьбы Селифонтовых-Гавчавадзе | дом деревянный | Мышкинский район, д. Артемьево | XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 3 | Ансамбль усадьбы Селифонтовых-Гавчавадзе | дом жилой | Мышкинский район, д. Артемьево | XIXв. |  |
| 4 | Ансамбль усадьбы Селифонтовых-Гавчавадзе | парк | Мышкинский район, д. Артемьево | XIXв. |  |
| 5 | Ансамбль усадьбы Селифонтовых-Гавчавадзе | хозяйственная постройка | Мышкинский район, д. Артемьево | XIXв. |  |
| 6 | Ансамбль церкви Владимирской |  | Мышкинский район, с. Харинское, Шипиловское c/п | 1835 - XIX в. |  |
| 7 | Ансамбль церкви Владимирской | ограда, восточные ворота | Мышкинский район, с. Харинское, Шипиловское c/п | XIXв. |  |
| 8 | Ансамбль церкви Владимирской | Святые ворота | Мышкинский район, с. Харинское, Шипиловское c/п | XIXв. |  |
| 9 | Ансамбль церкви Владимирской | сторожка | Мышкинский район, с. Харинское, Шипиловское c/п | XIXв. |  |
| 10 | Ансамбль церкви Владимирской | церковь Владимирская | Мышкинский район, с. Харинское, Шипиловское c/п | 1835г. |  |
| 11 | Ансамбль церкви Вознесения |  | Мышкинский район, с. Охотино | 1790 - XIX в. |  |
| 12 | Ансамбль церкви Вознесения | угловая северная башня, северные ворота, ограда | Мышкинский район, с. Охотино | XIXв. |  |
| 13 | Ансамбль церкви Вознесения | церковь Вознесения | Мышкинский район, с. Охотино | 1790г. |  |
| 14 | Ансамбль церкви Покрова |  | Мышкинский район, с. Сера, Приволжское с.п. | 1777-1806 гг. |  |
| 15 | Ансамбль церкви Покрова | церковь Никольская | Мышкинский район, с. Сера, Приволжское с.п. | 1806г. |  |
| 16 | Ансамбль церкви Покрова | церковь Покрова с приделом Ильи Пророка | Мышкинский район, с. Сера, Приволжское с.п. | 1777г. |  |
| 17 | Ансамбль церкви Преображения |  | Мышкинский район, с. Поводнево, Приволжское с.п. | 1763 - XIX в. |  |
| 18 | Ансамбль церкви Преображения | ограда, восточные ворота | Мышкинский район, с. Поводнево, Приволжское с.п. | XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 19 | Ансамбль церкви Преображения | Святые ворота | Мышкинский район, с. Поводнево, Приволжское с.п. | XIXв. |  |
| 20 | Ансамбль церкви Преображения | северо-западная часовня | Мышкинский район, с. Поводнево, Приволжское с.п. | XIXв. |  |
| 21 | Ансамбль церкви Преображения | церковь Преображения | Мышкинский район, с. Поводнево, Приволжское с.п. | 1763г. |  |
| 22 | Ансамбль церкви Рождества Христова |  | Мышкинский район, с. Рождествено | 1782-XIX в. |  |
| 23 | Ансамбль церкви Рождества Христова | сторожка | Мышкинский район, с. Рождествено | XIXв. |  |
| 24 | Ансамбль церкви Рождества Христова | странноприимный дом | Мышкинский район, с. Рождествено | XIXв. |  |
| 25 | Ансамбль церкви Рождества Христова | церковь Рождества Христова | Мышкинский район, с. Рождествено | 1782г. |  |
| 26 | Усадьба Кожиных | главный дом | Мышкинский район, с. Кривец | конец XVIIIв. - 1912г. |  |
| 27 | Усадьба Кожиных | конюшня | Мышкинский район, с. Кривец | конец XVIIIв. - начало XIXв. |  |
| 28 | Усадьба Кожиных | парк | Мышкинский район, с. Кривец | конец XVIIIв. - XIXв. |  |
| 29 | Усадьба Кожиных | церковь Троицы | Мышкинский район, с. Кривец | 1756г. - 1766г. |  |
| 30 | Усадьба купца Чистова | ограда с воротами | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская ул. | 1850-е г. |  |
| 31 | Усадьба купца Чистова | склады хлебные с мельницей | Мышкинский район, г. Мышкин, Нагорная ул., 1 | 1870-е г. |  |
| 32 | Усадьба купца Чистова | флигель (с 1896 г.-земская больница) | Мышкинрский район, г. Мышкин, Никольская ул., 18-а | 1840-е г. |  |
| 33 | Усадьба купца Чистова | флигель (с 1896 г.-земская больница) | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская ул., 20 | 1830-е г. |  |
| 34 | Усадьба купца Чистова | Лавка | Мышкинский район, г. Мышкин, Угличская ул., 4 | 1830-е г. - 1870-е г. |  |
| 35 | Усадьба купца Чистова | часовня (с 1896 - часовня земской больницы) | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская ул.,18-б | конец XIXв. |  |
| 36 |  | Административное здание | Мышкинский район, г. Мышкин, Угличская ул., 13 | конец XIXв. - начало XXв. |  |
| 37 |  | Богадельня (с 1914 г.- госпиталь) | Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Загородная, 25/15, Мира ул. | начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 38 |  | Больница | Мышкинский район, с. Рождествено | XIXв. |  |
| 39 |  | Деревянная школа | Мышкинский район, с. Рождествено | XIXв. |  |
| 40 |  | Дом жилой | Мышкинский район, г. Мышкин, Ананьинская ул., 4 | конец XIXв. - начало XXв. |  |
| 41 |  | Дом жилой | Мышкинский район, г. Мышкин, Ананьинская ул., 8 | конец XIXв. - начало XXв. |  |
| 42 |  | Дом жилой | Мышкинский район, г. Мышкин, К. Либкнехта ул., 20, лит. А | конец XIXв. |  |
| 43 |  | Дом жилой | Мышкинский район, г. Мышкин, Мологская ул., 39 | начало XXв. |  |
| 44 |  | Дом жилой | Мышкинский район, г. Мышкин, Орджоникидзе ул., 23 | начало XXв. |  |
| 45 |  | Дом жилой | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская ул., 8 | конец XIXв. - начало XXв. |  |
| 46 |  | Дом жилой | Мышкинский район. г. Мышкин, Никольская ул.,33 | 1902г. |  |
| 47 |  | Дом жилой | Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Угличская, 17 (/ ул. Ленина) | конец XIXв. |  |
| 48 |  | Дом жилой | Мышкинский район, г. Мышкин, Фурманова ул., 9, лит. А | начало XXв. |  |
| 49 |  | Дом жилой Шуваловых (позднее - ресторан, народный дом) | Мышкинский район, г. Мышкин, Ленина ул., 1 | конец XIXв. - начало XXв. |  |
| 50 |  | Дом жилой дворян Сорокиных | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская ул., 24, лит. А | начало XXв. |  |
| 51 |  | Дом жилой дворян Сербских | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская пл., 13 | конец XIXв. |  |
| 52 |  | Дом жилой дворянский | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская ул., 28 | 1827г. |  |
| 53 |  | Дом жилой Ефимовых | Мышкинский район, г. Мышкин, К. Либкнехта ул., 55 | конец XIXв. - начало XXв. |  |
| 54 |  | Дом жилой купцов Гробовых | Мышкинский район, г. Мышкин, Ленина ул., 5, лит. А | конец XIXв. - начало XXв. |  |
| 55 |  | Дом жилой купцов Кулагиных | Мышкинский район, г. Мышкин, К. Либкнехта ул., 26 | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 56 |  | Дом жилой купцов Сицковых | Мышкинский район, г. Мышкин, К. Либкнехта ул., 25 | конец XIXв. |  |
| 57 |  | Дом жилой купцов Столбовых | Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Угличская, 16 (ул. Ананьинская) | конец XIXв. |  |
| 58 |  | Дом жилой мещан Поповых | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская ул., 7 | конец XIXв. - начало XXв. |  |
| 59 |  | Дом жилой Поповых (позднее - мужская гимназия) | Мышкинский район, г. Мышкин, К. Либкнехта ул., 21/7 (Ананьинская ул.) | конец XIXв. |  |
| 60 |  | Дом жилой промышленников Солиных | Мышкинский район, г. Мышкин, Мира ул., 7/19 | конец XIXв. |  |
| 61 |  | Дом жилой Смирновых | Мышкинский район, г. Мышкин, К. Либкнехта ул., 12/14 (Орджоникидзе) | конец XIXв. |  |
| 62 |  | Дом жилой Смирновых | Мышкинский район, г. Мышкин, Угличская ул., 23 (Орджоникидзе ул.) | конец XIXв. |  |
| 63 |  | Дом жилой Столбовых | Мышкинский район, г. Мышкин, Ленина ул., 6 | конец XIXв. |  |
| 64 |  | Дом жилой Сударушкиных | Мышкинский район, г. Мышкин, К. Либкнехта ул., 17 | конец XIXв. - начало XXв. |  |
| 65 |  | Дом жилой Харламовых | Мышкинский район, г. Мышкин, Штабская ул., 9/50, Мологская ул. | конец XIXв. |  |
| 66 |  | Дом строительных подрядчиков Смирновых | Мышкинский район, г. Мышкин, К. Либкнехта ул.,22 | конец XIXв. |  |
| 67 |  | Дом церковного причта | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская пл., 5 | 1918г. |  |
| 68 |  | Дом церковного причта | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская пл., 7 | конец XIXв. |  |
| 69 |  | Женская гимназия | Мышкинский район, г. Мышкин, К. Либкнехта ул., 19 | конец XIXв. |  |
| 70 |  | Жилой дом дворянской семьи | Мышкинский район. г. Мышкин, К. Либкнехта ул., 43/8 | конец XIXв. |  |
| 71 |  | Здание железнодорожного вокзала Лефорта, Шереметьевых | Мышкинский район. г. Мышкин, Никольская ул., 29, лит.А | конец XIXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 72 |  | Здание земского училища | Мышкинский район, с. Архангельское, Шипиловское с.п. | конец XIXв. |  |
| 73 |  | Здание общественного назначения | Мышкинский район, г. Мышкин, Ленина ул., 8 | конец XIXв. - начало XXв. |  |
| 74 |  | Кухмистерская Виноградовых | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская ул., 15/2 (Успенская пл.) | конец XIXв. |  |
| 75 |  | Пивная лавка Шаболовского товарищества | Мышкинский район, г. Мышкин, К. Либкнехта ул., 37 | конец XIXв. |  |
| 76 |  | Постройка купеческой усадьбы | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская ул., 16 | конец XIXв. - начало XXв. |  |
| 77 |  | Селище |  | XVв. - XVIв. | Приказ департамента культуры и туризма Администрации области от 30.07.2003 № 156 |
| 78 |  | Селище |  | XIв. - XVв. | Приказ департамента культуры от 19.04.2010 № 4 |
| 79 |  | Селище |  |  |  |
| 80 |  | Стоянка |  | XVв.до н.э. - XIIв.до н.э. | Приказ департамента культуры и туризма от 30.03.2004 № 50 |
| 81 |  | Стоянка 1 |  | XIIв.до н.э. - VIIв.до н.э. |  |
| 82 |  | Стоянка 2 |  | XVв.до н.э. - VIIв.до н.э. | Приказ департамента культуры и туризма от 30.03.2004 № 50 |
| 83 |  | Стоянка Борок 2 |  | 7000г. до н.э. - 5000г. до н.э. | Приказ департамента культуры и туризма от 27.09.2005 № 94 |
| 84 |  | Театр | Мышкинский район, г. Мышкин, Ленина ул., 2 | конец XIXв. - начало XXв. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 85 |  | Трактир "Роза" | Мышкинский район, г. Мышкин, Ананьинская ул., 1 | начало XXв. |  |
| 86 |  | Трактир Дудкина | Мышкинский район, г. Мышкин, К. Либкнехта ул., 33, лит. А | конец XIXв. |  |
| 87 |  | Тюрьма | Мышкинский район, г. Мышкин, Никольская ул.,47 | начало XXв. |  |
| 88 |  | Церковно-приходская школа | Мышкинский район, с. Шипилово | вторая половина XIXв. |  |
| 89 |  | Церковь Всех Скорбящих (приходская) | Мышкинский район, г. Мышкин, Мира ул., 28 | 1866г. | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 90 |  | Церковь Климента | Мышкинский район, д. Костюрино, Охотинское с.п. | 1779г. |  |
| 91 |  | Церковь Николая Чудотворца | Мышкинский район, б. с. Николо-Топор, Рождественское с.п., Мартыновский с/о. | 1841г. - 1853г. |  |
| 92 |  | Церковь Рождества Богородицы | Мышкинский район, д. Оносово, Приволжское с.п. | 1789г. |  |
| 93 |  | Церковь Святого Духа | Мышкинский район, с. Богородское, Рождественское с.п. | 1858г. |  |
| 94 |  | Церковь Тихвинская | Мышкинский район, д. Синицыно в 1 км от бывшего с. Рудина слобода, Приволжское с.п. | 1787г. - 1795г. |  |
| 95 |  | Церковь Троицы | Мышкинский район, с. Архангельское, Шипиловское с.п. | 1780г. - 1789г. |  |

С целью обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия Мышкинского муниципального района необходимо:

— организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Мышкинского муниципального района, включающей в себя определение их границ территорий и предметов охраны;

— в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде при осуществлении градостроительной деятельности и согласно статье 34 Федерального закона от 25.06.2015 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» организовать разработку проекта зон охраны в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.

### 2.1.4. Современное состояние территорий

Современная планировочная ситуация Мышкинского муниципального района сформировалась на основе ряда факторов: географического положения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Для муниципального района характерно наличие сложившихся систем расселения, на основе которых выделены сельские округа. Населённые пункты в основном расположены вдоль береговой линии Рыбинского водохранилища, а также автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Более 50 % территории района заняты землями водного и лесного фонда и не подлежат градостроительному освоению.

Жилая застройка в районе представлена индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами, расположенными на земельных участках, предполагающих ведение личного подсобного хозяйства. В большинстве населённых пунктах есть резервы неиспользуемых территорий для перспективного развития.

#### 2.1.4.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории

Согласно пункту 1 статьи 7 Земельного кодекса РФ, на территории муниципального района выделяются земли следующих категорий:

Земли сельскохозяйственного назначения включают земли, предоставленные различным сельскохозяйственным организациям и гражданам для сельскохозяйственного использования.

Земли населённых пунктов — это земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населённых пунктов и отделённые чертой от земель других категорий. Граница населённого пункта представляет собой внешние границы земель, которые установлены на основании градостроительной и землеустроительной документации и утверждённые представительными органами местного самоуправления.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения включают в себя земли, которые расположены за границей населённых пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли особо охраняемых территорий и объектов включают в себя земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

Земли лесного фонда включают в себя земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но предназначенные для нужд лесного хозяйства и лесной промышленности.

Земли водного фонда в соответствии с земельным и водным законодательством к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, и занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли запаса. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель.

Таблица 7

Состав земель по категориям

| Категории земель | Фактическая площадь, га | % от территории |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 55972,24 | 50,37 |
| Земли населённых пунктов | 7374,22 | 6,64 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 689,50 | 0,62 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 345,46 | 0,31 |
| Земли лесного фонда | 43538,79 | 39,18 |
| Земли водного фонда | 3202,70 | 2,88 |
| Земли запаса | 2,13 | 0,00 |
| Итого земель в административных границах | 111125,04 | 100 |

#### 2.1.4.2. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определённый период, можно прогнозировать численность и структуру занятого населения, объёмы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

При оценке демографической ситуации, индикаторами, прежде всего, служат численность населения, показатели рождаемости, смертности и миграции. Численность населения муниципального района, по данным Росстата, составляет 9086 человек.

Таблица 8

Демографическая характеристика Мышкинского муниципального района

| Показатель | Поселение | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Численность населения, человек | ГП Мышкин | 5738 | 5647 | 5593 | 5488 | 5473 | 5419 |
|  | Охотинское СП | 919 | 900 | 881 | 871 | 853 | 833 |
|  | Приволжское СП | 3065 | 2994 | 2973 | 2919 | 2879 | 2834 |
|  | Итого по Мышкинскому МР | 9722 | 9541 | 9447 | 9278 | 9205 | 9086 |
| Рождаемость, человек | ГП Мышкин | 79 | 54 | 54 | 58 | 48 | 49 |
|  | Охотинское СП | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 |
|  | Приволжское СП | 27 | 23 | 27 | 15 | 16 | 20 |
|  | Итого по Мышкинскому МР | 112 | 80 | 88 | 81 | 67 | 74 |
| Смертность населения, человек | ГП Мышкин | 75 | 102 | 78 | 112 | 85 | 119 |
|  | Охотинское СП | 18 | 15 | 13 | 10 | 12 | 20 |
|  | Приволжское СП | 82 | 71 | 65 | 58 | 63 | 88 |
|  | Итого по Мышкинскому МР | 175 | 188 | 156 | 180 | 160 | 227 |
| Миграция (прибывшие), человек | ГП Мышкин | 151 | 172 | 183 | 148 | 134 | 143 |
|  | Охотинское СП | 57 | 63 | 50 | 46 | 55 | 43 |
|  | Приволжское СП | 134 | 203 | 123 | 100 | 98 | 113 |
|  | Итого по Мышкинскому МР | 342 | 438 | 356 | 294 | 287 | 299 |
| Миграция (убывшие), человек | ГП Мышкин | 192 | 215 | 213 | 199 | 112 | 127 |
|  | Охотинское СП | 41 | 70 | 63 | 54 | 64 | 48 |
|  | Приволжское СП | 128 | 226 | 106 | 111 | 91 | 90 |
|  | Итого по Мышкинскому МР | 361 | 511 | 382 | 364 | 267 | 265 |

Таблица 9

Статистические данные по населению

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Сред. знач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | 9722 | 9541 | 9447 | 9278 | 9205 | 9086 | 9379,83 |
| Число родившихся | 112 | 80 | 88 | 81 | 67 | 74 | 83,67 |
| Общие коэффициенты рождаемости | 11,52 | 8,38 | 9,32 | 8,73 | 7,28 | 8,14 | 8,90 |
| Число умерших | 175 | 188 | 156 | 180 | 160 | 227 | 181 |
| Общие коэффициенты смертности | 18,00 | 19,70 | 16,51 | 19,40 | 17,38 | 24,98 | 19,33 |
| Естественный прирост населения | -63 | -108 | -68 | -99 | -93 | -153 | -97,33 |
| Коэффициенты естественного прироста населения | -6,48 | -11,32 | -7,20 | -10,67 | -10,10 | -16,84 | -10,43 |
| Миграционный прирост населения | -19 | -73 | -26 | -70 | 20 | 34 | -22,33 |
| Коэффициенты миграционного прироста | -1,95 | -7,65 | -2,75 | -7,54 | 2,17 | 3,74 | -2,33 |

По данным Росстата численность населения с 2016 по 2022 годы уменьшилось на 636 человек или на 6,54 %. Средний годовой темп убыли населения равен 1,09 %

Коэффициенты рождаемости и смертности держатся на стабильном уровне с тенденцией к уменьшению. В целом, в течение анализируемых периодов показатели смертности превысили показатели рождаемости, что говорит об отрицательном естественном приросте населения. Аналогичным образом складывалась ситуация с миграционным процессом.

Необходимо отметить, прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учётом перспектив развития рынка рабочей силы, то есть жителей трудоспособного возраста.

Таблица 10

Возрастная структура населения Мышкинского муниципального района

| Младше трудоспособного возраста, человек | Трудоспособный возраст, человек | Старше трудоспособного возраста, человек |
| --- | --- | --- |
| 0-6 | 7-18 |  |  |
| 651 | 1133 | 5012 | 2409 |

В целом, демографическая ситуация характеризуется следующими показателями:

— отрицательным естественным приростом населения;

— сокращающимся коэффициентом рождаемости;

— отрицательным механическим движением населения.

#### 2.1.4.3. Жилой фонд

Жилищная обеспеченность на расчётный срок принята в соответствии с таблицей 2 пункта 5.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», так как региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области и местные нормативы градостроительного проектирования Мышкинского муниципального района данный показатель не регламентируют.

Расчётные показатели объёмов и типов жилой застройки должны производиться с учётом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. При этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей 11. Средний расчётный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчётом.

Таблица 11

Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома и квартиры в расчёте на одного человека, м2 | Доля в общем объёме жилищного строительства, % |
| --- | --- | --- |
| Престижный (бизнес-класс) | 40 | 15 |
| Массовый (эконом-класс) | 30 | 50 |
| Социальный (муниципальное жилище) | 20 | 30 |
| Специализированный | — | 5 |

Таким образом, средневзвешенная жилищная обеспеченность на одного человека должна составлять 27 м2 (40 × 0,15 + 30 × 0,5 + 20 × 0,3).

Жилищный фонд сельских поселений составляет 126200 м2. Фактическая обеспеченность жилищным фондом при численности сельского населения 3732 человек составляет 33,82 м2/чел.

Жилищный фонд г. Мышкина составляет 134500 м2. Фактическая обеспеченность жилищным фондом при численности городского населения 5473 человека составляет 24,58 м2/чел.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (далее — СЗЗ) не допускается. Значительное влияние на размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями оказывают: производственные базы, складские помещения, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Данное обстоятельство требует проведения мероприятий по выносу жилья за пределы санитарно-защитных зон предприятий и объектов, либо по выносу самих источников негативного воздействия на жилую застройку, либо по сокращению санитарно-защитных зон со снижением вредного воздействия.

#### 2.1.4.4. Учреждения обслуживания

Социальная инфраструктура — совокупность для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных коммуникаций населённого пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Учреждения районного значения и предприятия первичного обслуживания расположены в административном центре.

Таблица 12

Перечень и характеристика дошкольных образовательных учреждений

| Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектная | Фактическая |
| МДОУ Детский сад «Петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 4 | 136 | 101 |
| МДОУ Детский сад «Тополёк» | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 2 | 185 | 107 |
| МДОУ Детский сад «Теремок» | г. Мышкин, ул. Орджоникидзе, д. 21 | 110 | 90 |
| МДОУ Детский сад «Росинка» | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 25 | 80 | 70 |
| МДОУ Охотинский детский сад | с. Охотино, ул. Молодёжная, д. 11 | 18 | 6 |

Таблица 13

Перечень и характеристика общеобразовательных учреждений

| Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектная | Фактическая |
| МОУ Мышкинская средняя общеобразовательная школа | г. Мышкин, ул. Загородная, д. 93 | 730 | 634 |
| МОУ Рождественская средняя общеобразовательная школа | с. Рождествено ул. Школьная, д. 11 | 200 | 58 |
| МОУ Коптевская основная общеобразовательная школа | д. Коптево, д. 11 | 150 | 109 |
| МОУ Крюковская основная общеобразовательная школа (в том числе дошкольная группа) | д. Крюково, ул. Центральная, д. 9 д. Крюково, ул. Набережная, д. 1 д. Крюково, ул. Набережная, д. 2 | 85 | 54 |
| МОУ Шипиловская основная общеобразовательная школа (в том числе дошкольные группы в д. Кокошилово и с. Сера) | с. Шипилово, ул. Школьная, д. 2 с. Сера, ул. Центральная, д. 13 д. Кокошилово, ул. Придорожная, д. 2 | 118 | 63 |

Таблица 14

Перечень и характеристика учреждений среднего профессионального образования

| Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектная | Фактическая |
| ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж | г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 35 | н/д | н/д |

Таблица 15

Перечень и характеристика учреждений дополнительного образования детей

| Наименование учреждения | Местоположение | Количество образовательных программ | Посещаемость, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ ДО «Дом детского творчества» | г. Мышкин, ул. Ананьинская, д. 4 г. Мышкин, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 25 | 229 |
| МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 13 | 9 | 557 |
| МБУДО Детская школа искусств г. Мышкин | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 20 | 4 | 86 |

Таблица 16

Перечень и характеристика объектов здравоохранения

| Название и тип учреждения | Местоположение | Мощность |
| --- | --- | --- |
| ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им. Д. Л. Соколова» | г. Мышкин, ул. Самкова, д. 1 | н/д |
| — поликлиника |  |  |
| — круглосуточный стационар |  |  |
| — дневной стационар |  |  |
| — детская поликлиника |  |  |
| — стоматологическая поликлиника |  |  |
| — станция скорой помощи |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | д. Климово, ул. Солнечная, д. 1 | — |
|  | с. Богородское, ул. Новая, д. 5 | — |
|  | д. Мартыново, д. 12 | — |
|  | д. Кокошилово, ул. Солнечная, д. 21 | — |
|  | с. Шипилово, ул. Центральная, д. 5 | — |
|  | с. Сера, ул. Центральная, д. 29 | — |
|  | с. Поводнево, д. 43 | — |
|  | д. Крюково, ул. Центральная, д. 1, пом. 2 | — |
|  | с. Флоровское, ул. Цветочная, д. 2 | — |
|  | д. Синицыно, д. 49 | — |
|  | д. Коптево, д. 3 | — |
|  | д. Костюрино | — |
|  | д. Кирьяново, ул. Весенняя, д. 5 | — |
|  | с. Охотино | — |
|  | с. Рождествено | — |
| Стоматология | г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 31 | — |
| Стоматологический кабинет «Таурус» | г. Мышкин, ул. Ананьинская, д. 8а | — |

Таблица 17

Перечень объектов социального обслуживания

| Наименование учреждения | Местоположение | Мощность, коек/посещений в смену |
| --- | --- | --- |
| ГБУ СО ЯО «Кривецкий психоневрологический интернат» | Приволжское СП, с. Кривец, д. 5 | 127 |

Таблица 18

Перечень и характеристика объектов культурно-досугового назначения

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Количественная характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ ММР «Межпоселенческий ДК» | г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 45 | 300 |
| 2 | Структурное подразделение «Богородский ДК» | с. Богородское, ул. Молодёжная, д. 2 | 200 |
| 3 | Структурное подразделение «Коптевский ДК» | д. Коптево, д. 1 | 200 |
| 4 | Структурное подразделение «Мартыновский ДК» | д. Мартыново, ул. Каменка, д. 2 | 200 |
| 5 | Структурное подразделение «Рождественский ДК» | с. Рождествено, ул. Школьная, д. 8 | 50 |
| 6 | Структурное подразделение «Поводневский ДК» | с. Поводнево, д. 75 | 65 |
| 7 | Структурное подразделение «Крюковский ДК» | д. Крюково, ул. Центральная, д. 7 | 100 |
| 8 | Структурное подразделение «Юхотский СК» | п. Юхоть, ул. Сосновая, д. 18 | 50 |
| 9 | Структурное подразделение «Балакиревский СК» | д. Балакирево, ул. Ветеранов, д. 8 | 50 |
| 10 | Структурное подразделение «Флоровский СК» | с. Флоровское, ул. Малкова, д. 14 | 70 |
| 11 | Структурное подразделение «Охотинский ДК» | с. Охотино, ул. Вознесенская, д. 10 | 45 |
| 12 | Структурное подразделение «Галачевский СК» | д. Галачевская, ул. Центральная, д. 3 | 120 |
| 13 | Структурное подразделение «Шипиловский ДК» | с. Шипилово, ул. Центральная, д. 1 | 200 |
| 14 | Структурное подразделение «Костюринский СК» | д. Костюрино, ул. Садовая, д.6 | 70 |
| 15 | Структурное подразделение «Серский СК» | с. Сера, ул. Центральная, д. 2 | 145 |
| 16 | Структурное подразделение «Левинский СК» | д. Левинская, ул. Колхозная, д. 18 | 100 |
| 17 | МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР» Опочининская библиотека | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18 | н/д |
| 18 | Детская библиотека им. А.К. Салтыкова филиал № 1 | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 45 | н/д |
| 19 | Архангельский филиал № 2 | д. Ступино, д. 16 | н/д |
| 20 | Богородский филиал № 3 | с. Богородское, ул. Молодёжная, д. 2 | н/д |
| 21 | Климовский филиал № 4 | д. Климово, ул. Солнечная, д. 24 | н/д |
| 22 | Коптевский филиал № 5 | д. Коптево, д. 15 | н/д |
| 23 | Костюринский филиал № 6 | д. Костюрино, ул. Садовая, д. 6 | н/д |
| 24 | Крюковский филиал № 7 | д. Крюково, ул. Центральная, д. 7 | н/д |
| 25 | Мартыновский филиал № 8 | д. Мартыново, ул. Каменка, д. 2 | н/д |
| 26 | Охотинский филиал № 9 | с. Охотино, ул. Вознесенская, д. 10 | н/д |
| 27 | Поводневский филиал № 10 | с. Поводнево, д. 51 | н/д |
| 28 | Рождественский филиал № 11 | с. Рождествено, ул. Школьная, д. 8 | н/д |
| 29 | Серский филиал № 12 | с. Сера, ул. Центральная, д. 21 | н/д |
| 30 | Флоровский филиал № 13 | с. Флоровское, ул. Малкова, д. 14 | н/д |
| 31 | Шипиловский филиал № 14 | с. Шипилово, ул. Центральная, д. 1 | н/д |

Таблица 19

Перечень и характеристика объектов физкультурно-спортивного назначения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь, м2/ ЕПС, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 13 | 4976,05/н/д |
| 2 | Стадион им. бр. Бутусовых | г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 78а | 21290/107 |
| 3 | Стадион Мышкинской СОШ | г. Мышкин, ул. Загородная, д. 43 | 2400/30 |
| 4 | Универсальная спортивная площадка | с. Шипилово, ул. Школьная, д. 2 | 800/40 |
| 5 | Универсальная спортивная площадка | с. Охотино, ул. Солнечная | 800/40 |
| 6 | Универсальная спортивная площадка | д. Крюково, ул. Центральная | 800/40 |
| 7 | Универсальная спортивная площадка | с. Рождествено, ул. Школьная, д. 11 | 800/40 |
| 8 | Универсальная спортивная площадка | д. Коптево, д. 11 | 800/40 |
| 9 | Спортивная площадка | с. Богородское | 150/15 |
| 10 | Спортивная площадка | д. Коптево | 150/15 |
| 11 | Спортивная площадка | д. Костюрино | 150/15 |
| 12 | Хоккейный корт | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 5 | 1012/25 |
| 13 | Спортзал Мышкинской СОШ | г. Мышкин, ул. Загородная, д. 43 | 288/25 |
| 14 | Спортзал МОУ ДОД ДЮСШ | г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 45 | 288/35 |
| 15 | Спортзал ПУ-34 | г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 35 | 230/35 |
| 16 | Спортзал Рождественской СОШ | с. Рождествено, ул. Школьная, д. 11 | 162/30 |

Таблица 20

Перечень прочих объектов обслуживания

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Административные здания (органы местного самоуправления, прокуратура, суды, полиция) |
| 1 | Администрация Мышкинского муниципального района | г. Мышкин, пл. Успенская, д. 4 | — |
| 2 | Администрация городского поселения Мышкин | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 40 | — |
| 3 | Администрация Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 16А | — |
| 4 | Администрация Охотинского сельского поселения Мышкинского муниципального района | с. Охотино, ул. Труда, д. 7 | — |
| 5 | Мышкинский районный суд | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 10 | — |
| 6 | Прокуратура Мышкинского района | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 16/2 | — |
| 7 | Отдел МВД России по Мышкинскому району | г. Мышкин, ул. Ленина, д. 7 | — |
| 8 | ОГИБДД Отд. МВД России по Мышкинскому району | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 94 | — |
| Объекты проведения гражданских обрядов (отдел ЗАГС, бюро похоронного обслуживания) |
| 1 | Отдел ЗАГС Мышкинского района | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 40 | — |
| 2 | Агентство ритуальных услуг (ИП Герасимов Н. К.) | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 47 | — |
| 3 | Ритуальное агентство «Чёрная лилия» | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 47 | — |
| Аптеки, магазины, торговые центры, рынки |
| 1 | Пятерочка | г. Мышкин, ул. Фурманова, д. 4 | 500 м2 |
| 2 | Пятерочка | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 11 | 539,3 м2 |
| 3 | Дикси | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 2а | 347,7 м2 |
| 4 | Магнит | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 10 | 250,4 м2 |
| 5 | Рассвет | г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 14 | 62 м2 |
| 6 | Подорожник | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 45/1 | 51,5 м2 |
| 7 | Продукты | г. Мышкин, ул. Окружная | 35 м2 |
| 8 | Екатерина | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 11 | 80 м2 |
| 9 | № 9 | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 94а | 71,9 м2 |
| 10 | Удобный | г. Мышкин, ул. Самкова, д. 1б | 88,2 м2 |
| 11 | Брейтовчанка | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 10/2 | 90,1 м2 |
| 12 | Продукты | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 47 | 66,8 м2 |
| 13 | Магнит Косметик | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 10 | 230 м2 |
| 14 | № 5 | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 14б | 46 м2 |
| 15 | № 15 | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 18 | 57,3 м2 |
| 16 | Весна | г. Мышкин, ул. Энергетиков, д. 20 | 31,1 м2 |
| 17 | Отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 5 | 30,9 м2 |
| 18 | Продукты | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 102а | 33,1 м2 |
| 19 | Продукты | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 29/1 | 58,1 м2 |
| 20 | Винный дворик | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 29/1 | 50,1 м2 |
| 21 | Продукты | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 10/1 | 39,8 м2 |
| 22 | Рассвет | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 29/1 | 35 м2 |
| 23 | Бристоль | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 42 | 51 м2 |
| 24 | Ярославский бройлер | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 22 | 35 м2 |
| 25 | Волжский фермер | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 9 | 90,7 м2 |
| 26 | Вино-град | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 10/2 | 45,3 м2 |
| 27 | Хмелек | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 14/1 | 20 м2 |
| 28 | Мясная лавка | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 16/2 | 40 м2 |
| 29 | Бристоль | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 16/2 | 83,6 м2 |
| 30 | Маковка | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 14/1 | 20 м2 |
| 31 | Суши WO | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 29/1 | 45 м2 |
| 32 | Пышка | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 3а | 67,4 м2 |
| 33 | Все для дома | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 29 | 30 м2 |
| 34 | Антиквариат | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 7 | 53 м2 |
| 35 | Обувь | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 14 | 40 м2 |
| 36 | Мебельный | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 1 | 145,6 м2 |
| 37 | Книжная лавка | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18 | 23 м2 |
| 38 | Игрушки, быт.химия | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 11 | 101 м2 |
| 39 | Зоомагазин | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 10 | 11 м2 |
| 40 | Солнышко | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 22 | 24 м2 |
| 41 | Все для Вас | г. Мышкин, ул. Ленина, д. 8 | 82 м2 |
| 42 | Одежда | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 26а | 50 м2 |
| 43 | Тысяча мелочей | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 1 | 48,6 м2 |
| 44 | Рыболов | г. Мышкин, ул. пл. Успенская, д. 1 | 24,1 м2 |
| 45 | Оптика | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 2а | 12 м2 |
| 46 | Чемпион | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 15 | 49,5 м2 |
| 47 | Зоомагазин | г. Мышкин, пл. Успенская, д. 1а | 13,7 м2 |
| 48 | Сувениры | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 31 | 20 м2 |
| 49 | Сувениры | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 9 | 50,7 м2 |
| 50 | Сувениры | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 14а | 46 м2 |
| 51 | Виктория | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 14б | 40 м2 |
| 52 | Окна,двери | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 24а | 16 м2 |
| 53 | Анастасия | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 10 | 28 м2 |
| 54 | Любо-дорого | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 12 | 52 м2 |
| 55 | Сувениры | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 13 | 7 м2 |
| 56 | Электротовары | г. Мышкин, ул. Загородная, д. 55 | 36 м2 |
| 57 | Лен, сувениры | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 9 | 18 м2 |
| 58 | Семейный | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 11 | 70 м2 |
| 59 | Фикс-прайс | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 11 | 288 м2 |
| 60 | Одежда | г. Мышкин, ул. Ананьинская, д. 1 | 20 м2 |
| 61 | Тапки, сувениры | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 10 | 5 м2 |
| 62 | Черри | г. Мышкин, ул. Успенская. д. 1 | 16 м2 |
| 63 | Аленушка | г. Мышкин, ул. Никольский ручей, д. 1а | 28 м2 |
| 64 | Сам Саныч | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 12 | 270 м2 |
| 65 | Ловись, рыбка | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 9 | 30 м2 |
| 66 | Иномарка | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 15 | 10 м2 |
| 67 | Ярославич | г. Мышкин, ул. Фурманова, д. 4 | 1100 м2 |
| 68 | Детская одежда, игрушки | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 10/1 | 40 м2 |
| 69 | Презент | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 10/1 | 52 м2 |
| 70 | Одежда | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 16/2 | 40 м2 |
| 71 | Домовенок | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 10/2 | 40,7 м2 |
| 72 | Дельта | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 10/2 | 40 м2 |
| 73 | Алиса | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 4 | 63 м2 |
| 74 | Ирис | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 4 | 12,5 м2 |
| 75 | Все для школы и офиса | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 4 | 40 м2 |
| 76 | Профессионал | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 4 | 50 м2 |
| 77 | Уют | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 14/1 | 40 м2 |
| 78 | Запчасти | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 14/1 | 44,3 м2 |
| 79 | Комфорт | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 14/1 | 84 м2 |
| 80 | Мегафон | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 16/2 | 30 м2 |
| 81 | Билайн | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 16/2 | 21,9 м2 |
| 82 | МТС | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 22 | 20 м2 |
| 83 | Павильон ПУ-34 продукты | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 35 | н/д |
| 84 | Павильон овощи, фрукты | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 11 | н/д |
| 85 | Киоск (яйца) | г. Мышкин, ул. Никольская, у дома № 12 | н/д |
| 86 | Вкусноежка | г. Мышкин, ул. Газовиков, на углу д. № 13 | н/д |
| 87 | Павильон Шаурма | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 11 | н/д |
| 88 | Печатная продукция киоск | пл. Успенская | н/д |
| 89 | Аптека № 42 | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 8 | 70 м2 |
| 90 | Аптека ООО «ЛАН» | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 14а | 54 м2 |
| 91 | Аптека «Фарм Лига» | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 2 | 20 м2 |
| 92 | Аптека «Соло» | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 10/1 | 18 м2 |
| 93 | Рыбинское РАЙПО | п. Юхоть, ул. Сосновая | 66 м2 |
| 94 | Мышкинское РАЙПО | с. Охотино, ул. Труда, д. 12 | 81,4 м2 |
| 95 | Мышкинское РАЙПО | д. Костюрино, ул. Береговая | 29,4 м2 |
| 96 | ООО «Селянин» | с. Охотино, ул. Труда, д. 12А | 52,0 м2 |
| 97 | ООО «Ной» | с. Охотино, ул. Труда | 35 м2 |
| 98 | ИП Аношенко М. В. | с. Еремейцево | 45,8 м2 |
| 99 | Все для дома | д. Палюшино, ул. Центральная | 23,7 м2 |
| 100 | ИП Сатюкова Г. Е. | д. Антеплево | 10 м2 |
| 101 | ООО «Ной» | п. Юхоть, ул. Сосновая | 15,3 м2 |
| 102 | Магазин РАЙПО № 18 | д. Галачевская, ул. Центральная, д. 1 | 97,4 м2 |
| 103 | Магазин РАЙПО № 44 | с. Рождествено, ул. Школьная, д. 6 | 271,8 м2 |
| 104 | Магазин РАЙПО № 31 | д. Балакирево, ул. Ветеранов, д. 4 | 58,9 м2 |
| 105 | Магазин РАЙПО № 37 | д. Климово, ул. Солнечная, д. 5 | 96,1 м2 |
| 106 | Магазин РАЙПО № 41 | д. Мартыново, ул. Прогонная, д. 1 | 125 м2 |
| 107 | Магазин РАЙПО № 57 | д. Крюково, ул. Центральная, д. 3 | 190 м2 |
| 108 | Магазин РАЙПО № 59 | с. Флоровское, ул. Малкова, д. 59 | 207,8 м2 |
| 109 | Магазин РАЙПО № 62 | д. Левинская, ул. Центральная, д. 15 | 119,2 м2 |
| 110 | Магазин РАЙПО № 12 | д. Коптево, д. 6 | 101,3 м2 |
| 111 | ИП Смирнов Ю. Б. | д. Крюково, ул. Центральная, д. 1 | 25 м2 |
| 112 | ИП Папинова Е. П. | д. Кокошилово, ул. Солнечная, д. 10 | 20 м2 |
| 113 | Магазин | с. Шипилово, ул. Центральная, д. 3 | 41,7 м2 |
| 114 | ООО Позитив | д. Старово, д. 1 | 97,8 м2 |
| 115 | ООО «Елена» | д. Мартыново, ул. Музейная, д. 30 | 52,5 м2 |
| 116 | ИП Лямин В. В. | с. Богородское, ул. Новая, д. 1 | 39 м2 |
| 117 | ООО «Солнышко» | с. Богородское, ул. Новая, д. 4 | 52,3 м2 |
| 118 | ИП Беляева В. П. | с. Рождествено, ул. Центральная, д. 19 | 121 м2 |
| 119 | ИП Петров С. В. | с. Рождествено, ул. Школьная, д. 5 | 36 м2 |
| 120 | ИП Емельянов Д. В. | с. Богородское, ул. Новая, д. 2 | 295 м2 |
| 121 | ИП Колчина С. В. | д. Шабальцево, д. 2 | 18 м2 |
| 122 | ООО «Волга» | с. Поводнево, д. 67 | 20 м2 |
| 123 | ИП Воробьёв Ю. М. | д. Мартыново, ул. Прогонная, д. 2 | 23,5 м2 |
| 124 | Аптека № 42 | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 8 | — |
| 125 | Аптека «Здравмед» | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 2а | — |
| 126 | Аптека «Лан» | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 14а | — |
| 127 | Аптека «Соло» | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 2а | — |
| Предприятия общественного питания |
| 1 | Ресторан Гостевого центра-отеля «Мышк Инн» | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 7 | 138 мест |
| 2 | Ресторан «Мышеловка» | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 27 | 90 мест |
| 3 | Мышкинское РАЙПО кафе | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 18 | 45 мест |
| 4 | ООО «Позитив» кафе | г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 13 | 30 мест |
| 5 | Антикризисное кафе | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 16/2 | 35 мест |
| 6 | Бар-кафе «Городской парк» (летний) | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта | 72 мест |
| 7 | Кафе-бар «Рыбный дворик» | г. Мышкин, ул. Угличская | 16 мест |
| 8 | Кафетерий «Волжский Фермер» | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 9 | 16 мест |
| 9 | Столовая Благодать | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 14 | 60 мест |
| 10 | Пансионат «Лесная сказка» (столовая) | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 14 | 110 мест |
| 11 | Мышкино подворье (ресторан) | п. Юхоть | 100 мест |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | МУ Мышкинский комплексный центр обслуживания населения | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 5 | н/д |
| 2 | Салон красоты «Гламур» | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 16 | н/д |
| 3 | Парикмахерская | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 14а | н/д |
| 4 | Парикмахерская | г. Мышкин, ул. Штабская, д. 3 | н/д |
| 5 | Парикмахерская | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 13 | н/д |
| 6 | Парикмахерская | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 23 | н/д |
| 7 | ООО БРИГ (Баня) | г. Мышкин, ул. Штабская, д. 3 | н/д |
| 8 | Услуги фотоателье | г. Мышкин, пл. Успенская, д. 1а | н/д |
| 9 | Изготовление ключей | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 15 | н/д |
| Ветеринарные лечебницы |
| 1 | Мышкинская районная ветеринарная станция | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 23 | н/д |
| Объекты связи |
| 1 | Отделение № 152830 | г. Мышкин, ул. Успенская, д. 6 | — |
| 2 | Отделение № 152831 | г. Мышкин, пл. Успенская | — |
| 3 | Отделение № 152832 | д. Коптево, д. 2б | — |
| 4 | Отделение № 152833 | с. Сера, ул. Центральная, д. 2б | — |
| 5 | Отделение № 152835 | с. Охотино, ул. Вознесенская, д. 3 | — |
| 6 | Отделение № 152841 | д. Крюково, ул. Центральная, д. 15 | — |
| 7 | Отделение № 152843 | с. Шипилово | — |
| 8 | Отделение № 152844 | с. Архангельское, д. 8 | — |
| 9 | Отделение № 152845 | с. Рождествено, ул. Школьная, д. 8 | — |
| 10 | Отделение № 152846 | с. Мартыново, ул. Музейная, д. 5 | — |
| 11 | Отделение № 152847 | с. Богородское, ул. Молодёжная, д. 11 | — |

#### 2.1.4.5. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории.

Агропромышленный комплекс

Таблица 21

Перечень крестьянских (фермерских) хозяйств

| № п/п | Наименование | Местоположение | Вид деятельности, продукция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соловей Сергей Олегович | д. Галачевская | Растениеводство |
| 2 | Котаров Константин Игнатьевич | д. Пятинское | Мясомолочное животноводство, пчеловодство. КРС — 112 голов, МРС — 480 голов, птица — 500 голов |
| 3 | Булдаков Валерий Николаевич | д. Ломки | Животноводство |
| 4 | Теркина Ольга Александровна | с. Поводнево | Рыбоводство |

Таблица 22

Перечень сельскохозяйственных организаций

| № п/п | Наименование | Местоположение | Вид деятельности, продукция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Пламя Ильича» | д. Левинская, ул. Центральная, д. 7 | Мясомолочное животноводство, 94 головы КРС |
| 2 | СПК «Мир» | д. Кокошилово, ул. Придорожная, д. 1 | Мясомолочное животноводство, 261 голова КРС |
| 3 | СПК «Искра» | д. Балакирево, ул. Центральная, д. 7 | Мясомолочное животноводство, 206 голов КРС |
| 4 | СПК «Заря» | с. Флоровское, ул. Малкова, д. 11 | Растениеводство (овёс) |
| 5 | СПК «Мерга» | с. Мерга | Растениеводство (лён) |
| 6 | ООО «Возрождение» | Мышкинский район, территория ООО «Возрождение», строение 1 | Птицеводство, 220913 голов |
| 7 | ООО «Агрофирма «Луч» | с. Шипилово | Мясное животноводство, 1699 голов КРС |

Производственный комплекс

Промышленное производство на территории Мышкинского района представлено деревообрабатывающим предприятием по адресу г. Мышкин, ул. Лесная, д. 56.

#### 2.1.4.6. Территории для размещения твёрдых коммунальных отходов

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населённых пунктов Российской Федерации, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, от 21.08.2003 № 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Для утилизации (захоронения) отходов должны использоваться специальные хранилища (полигоны), особым образом подготовленные, где мусор уплотняется и засыпается землёй для гниения. В настоящее время на территории муниципального района расположен полигон ТКО в Приволжском сельском поселении, вблизи д. Пятинское, а также неэксплуатируемый в связи с отсутствием эксплуатирующей организации и несоответствием требованиям природоохранного законодательства полигон ТКО в Охотинском сельском поселении вблизи д. Неверово.

#### 2.1.4.7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

В настоящее время на территории муниципального района действуют городские кладбища в г. Мышкин на ул. Мира (Старое кладбище площадью 2,804 га), а также выделен земельный участок в д. Романовка.

Кроме того, на территории муниципального района расположены сельские кладбища.

#### 2.1.4.8. Ландшафтно-рекреационные территории

Таблица 23

Перечень и характеристика объектов туристического сервиса

| Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость, человек |
| --- | --- | --- |
| Гостевой дом «Волга» | г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 147 | 24 |
| Гостевой центр-отель «Мышк Инн» | г. Мышкин, Угличская ул., д. 7 | 126 |
| Гостиница «Кошкин дом» | г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 27 | 58 |
| Пансионат «Лесная сказка» | г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, д. 149 | 45 |
| Гостевой дом «На Лесной» | г. Мышкин, ул. Лесная, д. 56 | 39 |
| Гостевой дом «Комфорт» | г. Мышкин, пер. Колхозный, д. 10 | 40 |
| Гостевой дом Мышкин двор «Барабановъ» | г. Мышкин, пер. Колхозный, д. 11 | 15 |
| Гостевой дом «Благодать» | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 18 | 24 |
| Гостиница «Мышкино подворье» | п. Юхоть | 130 |

Таблица 24

Перечень туристических объектов Мышкинского муниципального района

| Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- |
| НКУ «Мышкинский народный музей», в том числе: | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 21 |
| — Музей Мыши | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 18 |
| — Музей столицы лоцманов (Краеведческий музей) | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 19 |
| — Музей уникальной техники «Мышкинский Самоходъ» | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 21 |
| — Музей Петра Смирнова | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 21 |
| — Музей деревянного зодчества | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 21 |
| — Музей мышкинского купечества «Махаев двор» | г. Мышкин, ул. Орджоникидзе, д. 5 |
| — Музей Учемского края (Музей «Веры и труда») | с. Учма |
| — Музей мышкинского крестьянства | г. Мышкин, ул. Угличская, д. 21 |
| МУП ММР «Мышкинский центр туризма» | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18а |
| — Картинная галерея | г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 19 |
| — Мышкины палаты (Дворец Мыши) | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 4 |
| — Музей «Русские валенки» | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18а |
| — Музей льна | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18а |
| — Старая мельница, домик мельника | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18а |
| — Мышкин в старых фотографиях | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18а |
| Музей семейных коллекций | г. Мышкин, пл. Никольская, д. 5 |
| Музей живых ремёсел | г. Мышкин, ул. Никольская, д. 28 |
| Музей кацкарей | д. Мартыново |

#### 2.1.4.9. Транспортная инфраструктура

Основная часть транспортного каркаса территории сформирована автомобильными дорогами общего пользования регионального и местного значения.

##### 2.1.4.9.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Сеть железнодорожного транспорта в Мышкинском муниципальном районе представлена однопутной не электрифицированной железной дорогой «Бологое-Сонково-Рыбинск», относящейся к Октябрьской и Северной железным дорогам.

Ближайшая железнодорожная станция — Шестихино Некоузского муниципального района.

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

Сложившийся транспортный каркас ориентирован, главным образом, на автомобильную дорогу общего пользования регионального значения, связывающие Мышкинский муниципальный район с другими муниципальными районами Ярославской области и областным центром. В целом, сеть автомобильных дорог охватывает всю освоенную территорию района и обеспечивает транспортную доступность всех населённых пунктов.

Таблица 25

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения согласно постановлению Правительства Ярославской области от 12.03.2008 № 83-п

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование дороги | Категория | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального значения |
| 1 | 78 ОП РЗ К-0004 | Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец «Р-104» | 3 | 9,71* |
|  |  |  | 4 | 12,7* |
| 2 | 78 ОП РЗ К-0009 | Углич - Некоуз - Брейтово | 4 | 11,8* |
| 3 | 78 ОП РЗ К-0011 | Мышкин - станция Волга - Шестихино | 4 | 16,0* |
| 4 | 78 ОП РЗ К-0017 | с. Новое – Мышкин с подъездом к дер. Девницы и паромной переправе в дер. Борок | 4 | 8,2* |
| 5 | 78 ОП РЗ К-0018 | Углич - Воскресенское | 4 | 1,29* |
| 6 | 78 ОП РЗ К-0039 | Богородское - граница Тверской области | 4 | 1,83 |
|  | Итого: |  | 61,53 |
| Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения |
| 1 | 78 ОП МЗ Н-0317 | "Мышкин - Морское" - Аристово | 5 | 1,54 |
| 2 | 78 ОП МЗ Н-0318 | "Мышкин - Морское" - Киселево | 5 | 0,813 |
| 3 | 78 ОП МЗ Н-0319 | "Мышкин - Сера" - Крутец | 5 | 0,588 |
| 4 | 78 ОП МЗ Н-0320 | "Мышкин - Сера" - подъезд к дер. Сера | 5 | 1,528 |
| 5 | 78 ОП МЗ Н-0321 | Обход г. Мышкина - Романовка | 4 | 0,8 |
| 6 | 78 ОП МЗ Н-0322 | "Сергиев Посад - Череповец" - Нижние Плостки | 5 | 2,49 |
| 7 | 78 ОП МЗ Н-0323 | "Углич - Брейтово" - Старово | 5 | 0,711 |
| 8 | 78 ОП МЗ Н-0324 | "Углич - Воскресенское" - Мерга | 5 | 1,258 |
| 9 | 78 ОП МЗ Н-0325 | Антипово - Коптево | 5 | 1,478 |
| 10 | 78 ОП МЗ Н-0326 | Апраксино - Нефино | 4 | 2,712 |
| 11 | 78 ОП МЗ Н-0327 | Богородское - Исаково - Юрьевское | 4 | 16,121 |
| 12 | 78 ОП МЗ Н-0328 | Богородское - Курово | 4 | 1,911 |
| 13 | 78 ОП МЗ Н-0329 | Глотово - Карпово | 4 | 2,8 |
| 14 | 78 ОП МЗ Н-0330 | Зарубино - Тимонино | 4 | 2,5 |
| 15 | 78 ОП МЗ Н-0331 | Кадочник - Старово | 4 | 6,514 |
| 16 | 78 ОП МЗ Н-0332 | Кокошилово - Заглядкино | 5 | 3,184 |
| 17 | 78 ОП МЗ Н-0333 | Коровино - Костюрино | 4 | 3,476 |
| 18 | 78 ОП МЗ Н-0334 | Крюково - Харинское - Митинская | 4 | 3,973 |
| 19 | 78 ОП МЗ Н-0335 | Кузьминское - Федюково | 4 | 1,71 |
| 20 | 78 ОП МЗ Н-0336 | Левинская - Кувшиново - Песочное | 5 | 8,168 |
| 21 | 78 ОП МЗ Н-0337 | Мышкин - Рождествено - Богородское - Морское | 4 | 45,415 |
| 22 | 78 ОП МЗ Н-0338 | Мышкин - Сера | 4 | 13,357 |
| 23 | 78 ОП МЗ Н-0339 | Обход г. Мышкина | 4 | 3,518 |
| 24 | 78 ОП МЗ Н-0340 | Поводнево - Языково | 5 | 4,779 |
| 25 | 78 ОП МЗ Н-0341 | Рябинино - Бабино - Сидорово | 5 | 3,569 |
| 26 | 78 ОП МЗ Н-0342 | Серково - Тараканово | 5 | 1,323 |
| 27 | 78 ОП МЗ Н-0343 | Спирдово - Марганово - Шабальцево | 5 | 2,158 |
| 28 | 78 ОП МЗ Н-0344 | Флоровское - Ташлыки | 4 | 1,61 |
| 29 | 78 ОП МЗ Н-0345 | Шипилово - Бобойки | 4 | 3,124 |
| 30 | 78 ОП МЗ Н-0346 | Куракино - Шестихино | 4 | 15,1 |
|  | Итого: |  | 158,228 |
|  | * протяжённость по территории Мышкинского муниципального района |

Таблица 26

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ГП Мышкин

| № п/п | Наименование дороги | Идентификационный номер | Техническая категория | Протяжённость, всего, км | В том числе с твёрдым покрытием, км | Протяжённость по типу покрытия, км | Не соответствует нормативным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонное | Цементно-бетонное | Гравийное не обраб. вяжущим материалом | Грунтовое |  |
| 1 | ул. Ананьинская | 78 221 501 ОП МП Н-002214 | 4-5 | 0,726 | 0,481 | 0,481 | 0 | 0 | 0,245 | 0,245 |
| 2 | ул. Газовиков | 78 221 501 ОП МП Н-002213 | 4 | 2,870 | 2,484 | 2,484 | 0 | 0 | 0,386 | 0,386 |
| 3 | ул. Загородная | 78 221 501 ОП МП Н-002217 | 5 | 1,351 | 0,556 | 0,556 | 0 | 0 | 0,795 | 0,795 |
| 4 | ул. К. Либкнехта | 78 221 501 ОП МП Н-002211 | 4 | 2,572 | 2,572 | 2,572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ул. Комсомольская | 78 221 501 ОП МП Н-002219 | 4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ул. Лесная | 78 221 501 ОП МП Н-002220 | 4 | 2,662 | 1,567 | 1,567 | 0 | 0 | 1,095 | 1,095 |
| 7 | ул. Мелиораторов | 78 221 501 ОП МП Н-002224 | 5 | 0,354 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,254 | 0,254 |
| 8 | ул. Мира | 78 221 501 ОП МП Н-002209 | 5 | 0,501 | 0,501 | 0 | 0 | 0 | 0,396 | 0,396 |
| 9 | ул. Мологская | 78 221 501 ОП МП Н-002225 | 5 | 1,753 | 0,223 | 0,223 | 0 | 0 | 1,53 | 1,53 |
| 10 | ул. Нагорная | 78 221 501 ОП МП Н-002210 | 5 | 0,743 | 0,376 | 0,376 | 0 | 0 | 0,367 | 0,367 |
| 11 | пл. Никольская | 78 221 501 ОП МП Н-002205 | 5 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ул. Никольская | 78 221 501 ОП МП Н-002203 | 5 | 1,467 | 0,360 | 0,360 | 0 | 0 | 1,107 | 1,107 |
| 13 | ул. Орджоникидзе | 78 221 501 ОП МП Н-002212 | 5 | 0,957 | 0,482 | 0,482 | 0 | 0 | 0,475 | 0,475 |
| 14 | ул. Строителей | 78 221 501 ОП МП Н-002233 | 5 | 0,610 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0,485 | 0,485 |
| 15 | ул. Угличская | 78 221 501 ОП МП Н-002207 | 4 | 2,722 | 2,722 | 2,722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ул. Успенская | 78 221 501 ОП МП Н-002204 | 4 | 1,859 | 1,859 | 1,634 | 0,225 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | пл. Успенская | 78 221 501 ОП МП Н-002208 | 4 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ул. Фурманова | 78 221 501 ОП МП Н-002206 | 4 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ул. Штабская | 78 221 501 ОП МП Н-002201 | 5 | 1,397 | 0,260 | 0,260 | 0 | 0 | 1,137 | 1,137 |
| 20 | ул. Энергетиков | 78 221 501 ОП МП Н-002235 | 5 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ул. Гагарина | 78 221 501 ОП МП Н-002215 | 5 | 0,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,281 | 0,281 |
| 22 | ул. Демьяна Бедного | 78 221 501 ОП МП Н-002216 | 5 | 0,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,386 | 0,386 |
| 23 | ул. Ковалева | 78 221 501 ОП МП Н-002218 | 5 | 0,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,792 | 0,792 |
| 24 | ул. Ленина | 78 221 501 ОП МП Н-002202 | 4 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ул. Луговая | 78 221 501 ОП МП Н-002221 | 5 | 0,329 | 0,210 | 0 | 0 | 0,210 | 0,119 | 0,119 |
| 26 | ул. Льва Толстого | 78 221 501 ОП МП Н-002222 | 5 | 0,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,775 | 0,775 |
| 27 | ул. Максима Горького | 78 221 501 ОП МП Н-002223 | 5 | 0,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,675 | 0,675 |
| 28 | ул. Молодежная | 78 221 501 ОП МП Н-002226 | 5 | 0,656 | 0,295 | 0 | 0 | 0,295 | 0,361 | 0,361 |
| 29 | ул. Никольский ручей | 78 221 501 ОП МП Н-002227 | 5 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 |
| 30 | ул. Полевая | 78 221 501 ОП МП Н-002228 | 5 | 0,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,187 | 0,187 |
| 31 | ул. Рыболовка | 78 221 501 ОП МП Н-002229 | 5 | 0,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,266 | 0,266 |
| 32 | ул. Окружная | 78 221 501 ОП МП Н-002230 | 5 | 0,697 | 0,466 | 0,1 | 0,366 | 0 | 0,231 | 0,231 |
| 33 | ул. Самкова | 78 221 501 ОП МП Н-002231 | 5 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ул. Советская | 78 221 501 ОП МП Н-002232 | 5 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ул. Солнечная | 78 221 501 ОП МП Н-002234 | 5 | 0,733 | 0,733 | 0 | 0 | 0,733 | 0 | 0 |
| 36 | от ул. К. Либкнехта до ул. Строителей | 78 221 501 ОП МП Н-002236 | 5 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | пер. Волжский | 78 221 501 ОП МП Н-002237 | 5 | 0,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,256 | 0,256 |
| 38 | пер. Дорожный | 78 221 501 ОП МП Н-002238 | 5 | 0,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,244 | 0,244 |
| 39 | пер. Дружбы | 78 221 501 ОП МП Н-002239 | 5 | 0,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,198 | 0,198 |
| 40 | пер. Кирпичный | 78 221 501 ОП МП Н-002240 | 5 | 0,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 0,222 |
| 41 | пер. Колхозный | 78 221 501 ОП МП Н-002241 | 5 | 0,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,535 | 0,535 |
| 42 | пер. Стадионовский | 78 221 501 ОП МП Н-002242 | 5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 43 | пер. Школьный | 78 221 501 ОП МП Н-002243 | 5 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | пл. 60-летия Победы | 78 221 501 ОП МП Н-002244 | 5 | 0,424 | 0,424 | 0 | 0,424 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по ГП Мышкин | 36,724 | 23,03 | 20,176 | 1,015 | 1,338 | 14,09 | 14,09 |

Таблица 27

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в черте населённых пунктов на территории Охотинского СП

| № п/п | Наименование дороги | Идентификационный номер | Техническая категория | Протяжённость, всего, км | В том числе с твёрдым покрытием, км | Протяжённость по типу покрытия, км | Не соответствует нормативным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонное | Цементно-бетонное | Гравийное не обраб. вяжущим материалом | Грунтовое |  |
| с. Охотино |
| 1 | ул. Лесная | 78-221-830 ОП МН 78Н-01 | V | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Первомайская | 78-221-830 ОП МН 78Н-02 | V | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Солнечная | 78-221-830 ОП МН 78Н-03 | V | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Вознесенская | 78-221-830 ОП МН 78Н-04 | б/к | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |  |  | 0,63 |
| 5 | ул. Молодёжная | 78-221-830 ОП МН 78Н-05 | б/к | 0,54 | 0,48 | 0,48 |  |  | 0,06 | 0,06 |
| 6 | ул. Полевая | 78-221-830 ОП МН 78Н-06 | б/к | 0,70 |  |  |  |  | 0,70 | 0,70 |
| 7 | ул. Плиговская | 78-221-830 ОП МН 78Н-07 | б/к | 0,60 | 0,30 | 0,30 |  |  | 0,30 | 0,30 |
| 8 | д. Антеплево | 78-221-830 ОП МН 78Н-08 | б/к | 0,73 |  |  |  |  | 0,73 | 0,73 |
| 9 | д. Бабайки | 78-221-830 ОП МН 78Н-09 | б/к | 0,27 |  |  |  |  | 0,27 | 0,27 |
| 10 | д. Белозёрово | 78-221-830 ОП МН 78Н-10 | б/к | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |
| 11 | д. Борок | 78-221-830 ОП МН 78Н-11 | б/к | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 | 0,40 |
| 12 | д. Бурцево | 78-221-830 ОП МН 78Н-12 | б/к | 0,49 |  |  |  |  | 0,49 | 0,49 |
| 13 | д. Верхние Плостки | 78-221-830 ОП МН 78Н-13 | б/к | 0,78 |  |  |  |  | 0,78 | 0,78 |
| 14 | д. Володино | 78-221-830 ОП МН 78Н-14 | б/к | 0,13 |  |  |  |  | 0,13 | 0,13 |
| 15 | д. Володино | 78-221-830 ОП МН 78Н-15 | б/к | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 | 0,76 |
| 16 | д. Дегтярево | 78-221-830 ОП МН 78Н-16 | б/к | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |
| 17 | д. Дубровки | 78-221-830 ОП МН 78Н-17 | V | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |  |  | 0,73 |
| 18 | д. Золотуха | 78-221-830 ОП МН 78Н-18 | б/к | 0,98 |  |  |  |  | 0,98 | 0,98 |
| 19 | д. Ивцино | 78-221-830 ОП МН 78Н-19 | б/к | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |
| 20 | д. Кадочник | 78-221-830 ОП МН 78Н-20 | б/к | 0,69 | 0,50 | 0,50 |  |  | 0,19 | 0,19 |
| 21 | д. Кирьяново | 78-221-830 ОП МН 78Н-21 | б/к | 0,69 | 0,40 | 0,40 |  |  | 0,29 | 0,29 |
| д. Костюрино |
| 22 | ул. Береговая (нижняя) | 78-221-830 ОП МН 78Н-22 | V | 0,85 | 0,85 | 0,85 |  |  |  | 0,85 |
| 23 | ул. Садовая (верхняя) | 78-221-830 ОП МН 78Н-23 | V | 0,75 | 0,63 | 0,63 |  |  | 0,12 | 0,75 |
| 24 | д. Кулдычево | 78-221-830 ОП МН 78Н-24 | б/к | 0,25 | 0,25 |  |  | 0,25 |  | 0,00 |
| 25 | д. Курзино | 78-221-830 ОП МН 78Н-25 | б/к | 0,37 |  |  |  |  | 0,37 | 0,37 |
| 26 | д. Ломки | 78-221-830 ОП МН 78Н-26 | б/к | 0,22 |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 |
| 27 | д. Могилицы | 78-221-830 ОП МН 78Н-27 | б/к | 0,35 |  |  |  |  | 0,35 | 0,35 |
| 28 | д. Неверово | 78-221-830 ОП МН 78Н-28 | б/к | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 | 0,23 |
| 29 | д. Нижние Плостки | 78-221-830 ОП МН 78Н-29 | б/к | 0,20 |  |  |  |  | 0,20 | 0,20 |
| 30 | д. Палюшино | 78-221-830 ОП МН 78Н-30 | б/к | 0,58 |  |  |  |  | 0,58 | 0,58 |
| 31 | д. Пашково | 78-221-830 ОП МН 78Н-31 | б/к | 0,34 |  |  |  |  | 0,34 | 0,34 |
| 32 | д. Петровское | 78-221-830 ОП МН 78Н-32 | б/к | 0,41 |  |  |  |  | 0,41 | 0,41 |
| 33 | д. Погорелки | 78-221-830 ОП МН 78Н-33 | б/к | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 | 0,15 |
| 34 | д. Позиралки | 78-221-830 ОП МН 78Н-34 | б/к | 0,22 |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 |
| 35 | д. Порхачи | 78-221-830 ОП МН 78Н-35 | б/к | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 | 0,10 |
| 36 | д. Раменье | 78-221-830 ОП МН 78Н-36 | б/к | 0,32 |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 |
| 37 | д. Речная | 78-221-830 ОП МН 78Н-37 | б/к | 0,31 |  |  |  |  | 0,31 | 0,31 |
| 38 | д. Рыпы | 78-221-830 ОП МН 78Н-38 | б/к | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 | 0,23 |
| 39 | д. Семенково | 78-221-830 ОП МН 78Н-39 | б/к | 0,30 |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 |
| 40 | д. Сосновец | 78-221-830 ОП МН 78Н-40 | б/к | 0,33 |  |  |  |  | 0,33 | 0,33 |
| 41 | д. Старово | 78-221-830 ОП МН 78Н-41 | б/к | 0,26 |  |  |  |  | 0,26 | 0,26 |
| 42 | д. Терпилово | 78-221-830 ОП МН 78Н-42 | б/к | 0,54 |  |  |  |  | 0,54 | 0,54 |
| 43 | д. Угольники | 78-221-830 ОП МН 78Н-43 | б/к | 0,48 |  |  |  |  | 0,48 | 0,48 |
| 44 | с. Учма | 78-221-830 ОП МН 78Н-44 | V | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |  |  | 1,60 |
| 45 | д. Шалимово | 78-221-830 ОП МН 78Н-45 | б/к | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 | 0,23 |
| 46 | п. Юхоть |  | б/к | 1,50 |  |  |  |  | 1,50 | 1,50 |
|  | Итого по Охотинскому СП | 22,06 | 7,54 | 7,29 | 0,00 | 0,25 | 14,52 | 18,96 |

Таблица 28

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Охотинского СП

| № п/п | Наименование дороги | Идентификационный номер | Техническая категория | Протяжённость, всего, км | В том числе с твёрдым покрытием, км | Протяжённость по типу покрытия, км | Не соответствует нормативным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонное | Цементно-бетонное | Гравийное не обраб. вяжущим материалом | Грунтовое |  |
| 1 | Дорога от д. Володино до д. Ломки | 78 221 ОП МР Н-43 | б/к | 1,7 |  |  |  |  | 1,7 | 1,7 |
| 2 | Дорога до д. Сосновец | 78 221 ОП МР Н-44 | б/к | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Дорога до д. Позиралки | 78 221 ОП МР Н-45 | б/к | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 | 1,15 |
| 4 | Дорога от д. Костюрино до д. Раменье | 78 221 ОП МР Н-46 | б/к | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 5 | Дорога от д. Костюрино до д. Терпилово | 78 221 ОП МР Н-47 | б/к | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 6 | Дорога от д. Старово до д. Семенково | 78 221 ОП МР Н-48 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Дорога от д. Старово до д. Бабайки | 78 221 ОП МР Н-49 | б/к | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |
| 8 | Дорога от д. Охотино до д. Погорелки | 78 221 ОП МР Н-50 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 9 | Дорога от д. Коровино до д. Неверово | 78 221 ОП МР Н-51 | б/к | 0,65 |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 |
| 10 | Дорога от д. Порхачи до д. Петровское | 78 221 ОП МР Н-52 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 11 | Дорога от д. Порхачи до д. Угольники | 78 221 ОП МР Н-53 | б/к | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |
| 12 | Дорога от д. Кирьяново до д. Белозерово | 78 221 ОП МР Н-54 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 13 | Дорога от д. Учма до д. Верхние Плостки | 78 221 ОП МР Н-55 | б/к | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 14 | Дорога от д. Костюрино до д. Володино | 78 221 ОП МР Н-56 | б/к | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 | 5,8 |
| 15 | Дорога до д. Шалимово | 78 221 ОП МР Н-57 | б/к | 3,5 |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |
|  | Итого по Охотинскому СП | 29,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,35 | 29,35 |

Таблица 29

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в черте населённых пунктов на территории Приволжского СП

| № п/п | Наименование дороги | Идентификационный номер | Техническая категория | Протяжённость, всего, км | В том числе с твёрдым покрытием, км | Протяжённость по типу покрытия, км | Не соответствует нормативным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонное | Цементно-бетонное | Гравийное не обраб. вяжущим материалом | Грунтовое |  |
| 1 | дер. Аниковка | ОГРН 78221845 ОП МП Н-001 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 2 | дер. Куракино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-002 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 3 | дер. Киселево (старое) | ОГРН 78221845 ОП МП Н-003 | V | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |
| 4 | дер. Киселево (новое) | ОГРН 78221845 ОП МП Н-004 | б/к | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 5 | дер. Высоково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-005 | б/к | 0,28 |  |  |  |  | 0,28 | 0,28 |
| 6 | дер. Языково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-006 | б/к | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |
| 7 | дер. Бурдуково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-007 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 8 | дер. Осташево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-008 | б/к | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 9 | дер. Коптюшка | ОГРН 78221845 ОП МП Н-009 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 10 | дер. Лагуново | ОГРН 78221845 ОП МП Н-010 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 11 | с. Поводнево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-011 | V | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | дер. Мошнинская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-012 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 13 | дер. Палкино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-013 | б/к | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |
| 14 | дер. Костенево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-014 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 15 | дер. Крутец | ОГРН 78221845 ОП МП Н-015 | б/к | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 16 | дер. Марьино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-016 | б/к | 0,28 |  |  |  |  | 0,28 | 0,28 |
| 17 | дер. Кизнево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-017 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 18 | дер. Варваринская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-018 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 19 | дер. Васильевская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-019 | б/к | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 20 | дер. Федюково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-020 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 21 | с. Сера | ОГРН 78221845 ОП МП Н-021 | V | 2,5 | 1,412 | 0,9 |  | 0,512 | 1,088 | 1,088 |
| 22 | дер. Рябинино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-022 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 23 | дер. Наумово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-023 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 24 | дер. Гусево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-024 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 25 | дер. Корчмино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-025 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 26 | дер. Оносово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-026 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 27 | дер. Старово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-027 | V | 1,005 | 1,005 |  | 0,4 | 0,605 |  |  |
| 28 | пос. Заря | ОГРН 78221845 ОП МП Н-028 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 29 | дер. Зиновская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-029 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 30 | дер. Петровское | ОГРН 78221845 ОП МП Н-030 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 31 | дер. Коплино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-031 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 32 | дер. Починок | ОГРН 78221845 ОП МП Н-032 | V | 1 | 0,62 |  |  | 0,62 | 0,38 | 0,38 |
| 33 | дер. Папоротная | ОГРН 78221845 ОП МП Н-033 | V | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |
| 34 | дер. Синицино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-034 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 35 | дер. Хохловка | ОГРН 78221845 ОП МП Н-035 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 36 | дер. Серково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-036 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 37 | дер. Тараканово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-037 | б/к | 0,9 |  |  |  |  | 0,9 | 0,9 |
| 38 | дер. Коптево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-038 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 39 | дер. Антипово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-039 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 40 | дер. Муракино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-040 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 41 | дер. Лукьяново | ОГРН 78221845 ОП МП Н-041 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 42 | дер. Казаково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-042 | б/к | 0,1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |
| 43 | дер. Третьяковка | ОГРН 78221845 ОП МП Н-043 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 44 | дер. Дворково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-044 | V | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 45 | дер. Тимонино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-045 | V | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 46 | с. Кривец | ОГРН 78221845 ОП МП Н-046 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 47 | дер. Зарубино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-0047 | б/к | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 48 | дер. Кузьминская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-048 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 49 | дер. Галачевская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-049 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 50 | дер. Чебыхино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-050 | V | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |
| 51 | дер. Лодыгино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-051 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 52 | дер. Шелухино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-052 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 53 | дер. Гордеевка | ОГРН 78221845 ОП МП Н-053 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 54 | дер. Ананьино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-054 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 55 | дер. Романовка | ОГРН 78221845 ОП МП Н-055 | V | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |
| 56 | дер. Тетерюхино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-056 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 57 | дер. Шамино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-057 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 58 | дер. Пятинское | ОГРН 78221845 ОП МП Н-058 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 59 | дер. Нефино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-059 | V | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 60 | дер. Дьяконовка | ОГРН 78221845 ОП МП Н-060 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 61 | дер. Чернево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-061 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 62 | дер. Парфенево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-062 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 63 | дер. Киндяково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-063 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 64 | дер. Владышино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-064 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 65 | с. Юрьевское | ОГРН 78221845 ОП МП Н-065 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 66 | дер. Мартыново | ОГРН 78221845 ОП МП Н-066 | V | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 67 | дер. Хороброво | ОГРН 78221845 ОП МП Н-067 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 68 | дер. Игнатово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-068 | V | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |
| 69 | дер. Борисовка | ОГРН 78221845 ОП МП Н-069 | V | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 70 | с. Богородское | ОГРН 78221845 ОП МП Н-070 | V | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 71 | дер. Климово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-071 | V | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 72 | дер. Пасынково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-072 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 73 | дер. Горлово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-073 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 74 | дер. Толпыгино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-074 | V | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |
| 75 | дер. Федорково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-075 | б/к | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 76 | дер. Курово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-076 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 77 | дер. Красново | ОГРН 78221845 ОП МП Н-077 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 78 | дер. Голодово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-078 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 79 | с. Рождествено | ОГРН 78221845 ОП МП Н-079 | V | 5 | 4,118 | 4 |  | 0,118 | 0,882 | 0,882 |
| 80 | дер. Балакирево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-080 | V | 2 | 1,38 |  | 1 | 0,38 | 0,62 | 0,62 |
| 81 | дер. Алфёрово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-081 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 82 | дер. Боково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-082 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 83 | дер. Глазово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-083 | V | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 84 | дер. Кривцово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-084 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 85 | дер. Сопино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-085 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 86 | дер. Кологривцево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-086 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 87 | дер. Жуково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-087 | V | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |
| 88 | дер. Маурино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-088 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 89 | дер. Антеплево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-089 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 90 | дер. Малое Поповичево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-090 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 91 | дер. Большое Поповичево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-091 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 92 | дер. Бибиково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-092 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 93 | дер. Черноусово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-093 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 94 | дер. Аристово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-094 | V | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |
| 95 | дер. Воскресенское | ОГРН 78221845 ОП МП Н-095 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 96 | дер. Говитаново | ОГРН 78221845 ОП МП Н-096 | б/к | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |
| 97 | дер. Дмитриевка | ОГРН 78221845 ОП МП Н-097 | V | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 98 | дер. Кувшиново | ОГРН 78221845 ОП МП Н-098 | V | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |
| 99 | дер. Зобово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-099 | б/к | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 100 | дер. Максаково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-100 | б/к | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 101 | дер. Муханово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-101 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 102 | дер. Чириково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-102 | V | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |
| 103 | пос. Мерга | ОГРН 78221845 ОП МП Н-103 | V | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 104 | дер. Шибалово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-104 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 105 | дер. Бобойки | ОГРН 78221845 ОП МП Н-105 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 106 | дер. Карпово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-106 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 107 | дер. Буньково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-107 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 108 | с. Харинское | ОГРН 78221845 ОП МП Н-108 | V | 1,5 | 0,91 |  |  | 0,91 | 0,59 | 0,59 |
| 109 | дер. Брагино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-109 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 110 | дер. Крюково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-110 | V | 1,1 | 0,35 | 0,3 |  | 0,05 | 0,75 | 0,75 |
| 111 | дер. Гляденки | ОГРН 78221845 ОП МП Н-111 | б/к | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |
| 112 | дер. Заглядкино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-112 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 113 | дер. Борисовская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-113 | б/к | 0,3 | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 114 | дер. Василисино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-114 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 115 | дер. Ларионовская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-115 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 116 | дер. Новоселки | ОГРН 78221845 ОП МП Н-116 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 117 | дер. Ободаево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-117 | б/к | 0,7 | 0,2 |  |  | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 118 | дер. Пшеничниково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-118 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 119 | дер. Савелово (Архангельский с/о) | ОГРН 78221845 ОП МП Н-119 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 120 | дер. Сумароково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-120 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 121 | дер. Манушино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-121 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 122 | дер. Семаксино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-122 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 123 | дер. Хохли | ОГРН 78221845 ОП МП Н-123 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 124 | пос. Бобойковского льнозавода | ОГРН 78221845 ОП МП Н-124 | б/к | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 |
| 125 | дер. Иваново | ОГРН 78221845 ОП МП Н-125 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 126 | дер. Калинкино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-126 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 127 | дер. Крутцы | ОГРН 78221845 ОП МП Н-127 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 128 | дер. Кустово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-128 | б/к | 0,6 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,4 | 0,4 |
| 129 | дер. Мартнево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-129 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 130 | дер. Нефедово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-130 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 131 | дер. Петряево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-131 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 132 | дер. Шипилово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-132 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 133 | дер. Лысовская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-133 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 134 | дер. Дружининская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-134 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 135 | дер. Дубровы | ОГРН 78221845 ОП МП Н-135 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 136 | дер. Кривцово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-136 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 137 | с. Ново-Александровское | ОГРН 78221845 ОП МП Н-137 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 138 | дер. Речково | ОГРН 78221845 ОП МП Н-138 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 139 | дер. Андреевская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-139 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 140 | дер. Митинская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-140 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 141 | дер. Шестихино | ОГРН 78221845 ОП МП Н-141 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 142 | дер. Горбыли | ОГРН 78221845 ОП МП Н-142 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 143 | дер. Кулышево | ОГРН 78221845 ОП МП Н-143 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 144 | дер. Власовская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-144 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 145 | дер. Савелово (Флоровский с/о) | ОГРН 78221845 ОП МП Н-145 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 146 | дер. Ташлыки | ОГРН 78221845 ОП МП Н-146 | б/к | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 147 | дер. Блохонка | ОГРН 78221845 ОП МП Н-147 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 148 | дер. Марганово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-148 | б/к | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |
| 149 | с. Флоровское | ОГРН 78221845 ОП МП Н-149 | V | 2,1 | 1,1 | 0,3 |  | 0,8 | 1 | 1 |
| 150 | дер. Кокошилово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-150 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 151 | дер. Починок | ОГРН 78221845 ОП МП Н-151 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 152 | дер. Ивановская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-152 | б/к | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 153 | дер. Нечаевская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-153 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 154 | дер. Гуляевская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-154 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 155 | дер. Спирдово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-155 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 156 | дер. Цикалово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-156 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 157 | дер. Макаровская | ОГРН 78221845 ОП МП Н-157 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 158 | дер. Афанасово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-158 | б/к | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 159 | дер. Новинки | ОГРН 78221845 ОП МП Н-159 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 160 | дер. Туворово | ОГРН 78221845 ОП МП Н-160 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
|  | Итого по Приволжскому СП | 90,915 | 31,595 | 18,5 | 8,8 | 4,295 | 59,22 | 59,22 |

Таблица 30

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Приволжского СП

| № п/п | Наименование дороги | Идентификационный номер | Техническая категория | Протяжённость, всего, км | В том числе с твёрдым покрытием, км | Протяжённость по типу покрытия, км | Не соответствует нормативным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Асфальтобетонное | Цементно-бетонное | Гравийное не обраб. вяжущим материалом | Грунтовое |  |
| 1 | от д. Куракино до автодороги "Куракино-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-01 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 2 | от д. Киселёво (старое) до автодороги "Мышкин-Морское-Киселёво" | 78 221 ОП МР Н-02 | б/к | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  |  | 0,43 |
| 3 | от д. Высоково до д. Киселёво | 78 221 ОП МР Н-03 | б/к | 0,37 |  |  |  |  | 0,37 | 0,37 |
| 4 | от д. Языково до автодороги "Поводнево-Языково" | 78 221 ОП МР Н-04 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 5 | от д. Бурдуково до автодороги "Поводнево-Языково" | 78 221 ОП МР Н-05 | б/к | 1,9 |  |  |  |  | 1,9 | 1,9 |
| 6 | от д. Осташево до автодороги "Поводнево-Языково" | 78 221 ОП МР Н-06 | б/к | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 7 | от д. Коптюшка до автодороги "Мышкин-Сера" | 78 221 ОП МР Н-07 | б/к | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 |
| 8 | от д. Лагуново до автодороги "Мышкин-Сера" | 78 221 ОП МР Н-08 | б/к | 0,86 |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 |
| 9 | от д. Мошнинская до автодороги "Мышкин-Сера" | 78 221 ОП МР Н-09 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 10 | от д. Костенево до д. Палкино | 78 221 ОП МР Н-10 | б/к | 0,45 |  |  |  |  | 0,45 | 0,45 |
| 11 | от д. Крутец до автодороги "Мышкин-Сера" | 78 221 ОП МР Н-11 | б/к | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |
| 12 | от д. Марьино до автодороги "Мышкин-Сера" | 78 221 ОП МР Н-12 | б/к | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 |
| 13 | от д. Кизнево до автодороги "Мышкин-Сера" | 78 221 ОП МР Н-13 | б/к | 0,22 |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 |
| 14 | от д. Варваринская до автодороги "Мышкин-Сера" | 78 221 ОП МР Н-14 | б/к | 0,41 |  |  |  |  | 0,41 | 0,41 |
| 15 | от д. Василевская до автодороги "Мышкин-Сера" | 78 221 ОП МР Н-15 | б/к | 0,18 |  |  |  |  | 0,18 | 0,18 |
| 16 | от д. Настасьино до автодороги "Кузьминское-Федюково" | 78 221 ОП МР Н-16 | б/к | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 | 0,17 |
| 17 | от с. Ивановское до автодороги "Мышкин-Рождествено-Богородское-Морское" | 78 221 ОП МР Н-17 | б/к | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |
| 18 | от д. Рябинино до автодороги "Углич-Некоуз-Брейтово" | 78 221 ОП МР Н-18 | б/к | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 19 | от д. Оленино до автодороги "Углич-Некоуз-Брейтово" | 78 221 ОП МР Н-19 | б/к | 1,7 |  |  |  |  | 1,7 | 1,7 |
| 20 | от д. Наумово до д. Старово | 78 221 ОП МР Н-20 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 21 | от д. Гусево до автодороги "Углич-Некоуз-Брейтово" | 78 221 ОП МР Н-21 | б/к | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 22 | от д. Корчмино до автодороги "Углич-Некоуз-Брейтово" | 78 221 ОП МР Н-22 | б/к | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 | 0,17 |
| 23 | от д. Оносово до автодороги "Углич-Некоуз-Брейтово" | 78 221 ОП МР Н-23 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 24 | от д. Заря до автодороги "Мышкин-ст. Волга-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-24 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 25 | от д. Зиновская до автодороги "Мышкин-ст. Волга-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-25 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 26 | от д. Коплино до автодороги "Мышкин-ст. Волга-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-26 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 27 | от д. Хохловка до автодороги "Мышкин-ст. Волга-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-27 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 28 | от д. Карасово до автодороги "Мышкин-ст. Волга-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-28 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 29 | от д. Муракино до автодороги "Мышкин-ст. Волга-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-29 | б/к | 1,5 | 0,4 | 0,4 |  |  | 1,1 | 1,5 |
| 30 | от д. Лукьяново до д. Коптево | 78 221 ОП МР Н-30 | б/к | 1 | 1 | 0,5 |  | 0,5 |  | 1 |
| 31 | от д. Казаково до д. Коптево | 78 221 ОП МР Н-31 | б/к | 1,5 | 0,8 | 0,5 |  | 0,3 | 0,7 | 1,5 |
| 32 | от д. Дворково до автодороги "Мышкин-ст. Волга-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-32 | б/к | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
| 33 | от с. Кривец до автодороги "Мышкин-ст. Волга-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-33 | б/к | 1,5 | 1 | 1 |  |  | 0,5 | 1,5 |
| 34 | от д. Кузьминская до автодороги "Мышкин-ст. Волга-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-34 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 35 | от д. Чебыхино до автодороги "Мышкин-ст. Волга-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-35 | б/к | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 36 | от д. Лодыгино до д. Галачевская | 78 221 ОП МР Н-36 | б/к | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 37 | от д. Шелухино до д. Галачевская | 78 221 ОП МР Н-37 | б/к | 0,81 |  |  |  |  | 0,81 | 0,81 |
| 38 | от д. Гордеевка до автодороги "Мышкин-ст. Волга-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-38 | б/к | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 39 | от д.Ананьино до автодороги "Мышкин-ст. Волга-Шестихино" | 78 221 ОП МР Н-39 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 40 | от д.Романовка до автодороги обход г.Мышкин | 78 221 ОП МР Н-40 | б/к | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 41 | от д.Тетерюхино до автодороги обход г.Мышкин | 78 221 ОП МР Н-41 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 42 | от д. Пятинское до автодороги "Мышкин-Рождествено-Богородское-Морское" | 78 221 ОП МР Н-42 | б/к | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 43 | от д. Голодово до д. Пасынково | 78 221 ОП МР Н-58 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 44 | от д. Пасынково до д. Климово | 78 221 ОП МР Н-59 | б/к | 1,7 |  |  |  |  | 1,7 | 1,7 |
| 45 | от с. Богородское до д. Федорково | 78 221 ОП МР Н-60 | б/к | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 46 | от д. Курово до д. Федосьино | 78 221 ОП МР Н-61 | б/к | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 47 | от д. Федосьино до д. Красново | 78 221 ОП МР Н-62 | б/к | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |
| 48 | от д. Красново до с. Богородское | 78 221 ОП МР Н-63 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 49 | от д. Мартыново до д. Владышино | 78 221 ОП МР Н-64 | б/к | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 50 | от д. Мартыново до д. Киндяково | 78 221 ОП МР Н-65 | б/к | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 51 | от д. Киндяково до д. Парфеново | 78 221 ОП МР Н-66 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 52 | от д. Дьяконовка до дороги Нефино-Апраксино | 78 221 ОП МР Н-67 | б/к | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 53 | от д. Алферово до дороги на с. Богородское | 78 221 ОП МР Н-68 | б/к | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 54 | от д. Говитаново до дороги на Воскресенское | 78 221 ОП МР Н-69 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 55 | от д. Кологривцево до дороги на Мышкин | 78 221 ОП МР Н-70 | б/к | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 56 | от д. Кологривцево до д. Маурино | 78 221 ОП МР Н-71 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 57 | от д. Маурино до д. Б-Поповичево | 78 221 ОП МР Н-72 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 58 | от д. Б-Поповичево до д. Муханово | 78 221 ОП МР Н-73 | б/к | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
| 59 | от д. Антеплево до д. М-Поповичево | 78 221 ОП МР Н-74 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 60 | от д. М-Поповичево до дороги на Мышкин | 78 221 ОП МР Н-75 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 61 | от д. Жуково до д. Черноусово | 78 221 ОП МР Н-76 | б/к | 1,1 |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 |
| 62 | от д. Зобово до д. Дмитриевка | 78 221 ОП МР Н-77 | б/к | 1,6 |  |  |  |  | 1,6 | 1,6 |
| 63 | от д. Дмитриевка до д. Кувшиново | 78 221 ОП МР Н-78 | б/к | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 64 | от д. Кувшиново до д. Песочное | 78 221 ОП МР Н-79 | б/к | 2 | 0,8 | 0,8 |  |  | 1,2 | 1,2 |
| 65 | д. Карпово до а/д Глотово-Карпово-Куство | 78 221 ОП МР Н-80 | б/к | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  | 0,7 |
| 66 | от с. Шипилово до пос. Шипиловского молокозавода | 78 221 ОП МР Н-81 | б/к | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 67 | с. Шипилово-д. Иваново-д. Нефедово | 78 221 ОП МР Н-82 | б/к | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 68 | с. Шипилово - д. Мартнево | 78 221 ОП МР Н-83 | б/к | 3,5 |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |
| 69 | д. Бобойки - д. Шибалово | 78 221 ОП МР Н-84 | б/к | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |
| 70 | с. Шипилово - д. Калинкино | 78 221 ОП МР Н-85 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 71 | д. Ташлыки-д. Цикалово-д. Шестихино | 78 221 ОП МР Н-86 | б/к | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |
| 72 | д. Мокейцево - д. Горбыли | 78 221 ОП МР Н-87 | б/к | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 73 | д. Власовская - д. Афанасово | 78 221 ОП МР Н-88 | б/к | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 74 | д. Цикалово-д. Туворово - д. Андреевская | 78 221 ОП МР Н-89 | б/к | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 75 | д. Шестихино - д. Кулышево | 78 221 ОП МР Н-90 | б/к | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 76 | д. Андреевская - д. Юринская | 78 221 ОП МР Н-91 | б/к | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 77 | д. Афанасово - д. Грибаниха | 78 221 ОП МР Н-92 | б/к | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 78 | д. Ташлыки - д. Савелово | 78 221 ОП МР Н-93 | б/к | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |
| 79 | д. Кокошилово-д. Василисино -д. Борисовская | 78 221 ОП МР Н-94 | б/к | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 80 | д. Ободаево-д.Заглядкино-д. Семаксино | 78 221 ОП МР Н-95 | б/к | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 81 | д. Пшеничниково -д. Ларионовское -д. Сумароково | 78 221 ОП МР Н-96 | б/к | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 82 | д. Левинская - д. Манушино | 78 221 ОП МР Н-97 | б/к | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 83 | д. Левинская - д. Новоселки | 78 221 ОП МР Н-98 | б/к | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 84 | д. Крюково -д. Кривцово -д. Дубровы | 78 221 ОП МР Н-99 | б/к | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 85 | д. Речково -д. Лысовская -д. Починок | 78 221 ОП МР Н-100 | б/к | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 86 | д. Шабальцево - с. Ново-Александровское -д. Ивановское | 78 221 ОП МР Н-101 | б/к | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 87 | с. Харинское - д. Дружининская | 78 221 ОП МР Н-102 | б/к | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 88 | д. Буньково - д. Шабальцево | 78 221 ОП МР Н-103 | б/к | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |
|  | Итого по Приволжскому СП | 113,72 | 14,63 | 13,83 | 0 | 0,8 | 99,09 | 110,92 |

Воздушный транспорт

На территории муниципального образования сеть воздушного транспорта представлена ведомственными вертолётными площадками для обслуживания магистральных трубопроводов.

Водный транспорт

Внутренние водные пути на территории Мышкинского муниципального района являются элементом Единой глубоководной системы Европейской части России. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.12.2002 № 1800-р на территории района к ним относятся основной судовой ход реки Волга и р. Юхоть на протяжении 16 км от устья.

Инфраструктура речного транспорта представлена пристанью в г. Мышкин, паромной переправой «Мышкин — Коровино» и пристанью в с. Учма.

Трубопроводный транспорт

На территории муниципального образования сеть трубопроводного транспорта представлена магистральными нефтепроводами «Ярославль-Кириши 1», «Ярославль-Кириши 2», «Сургут-Полоцк», лупинг № 4 магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк», магистральным нефтепродуктопроводом «Второво-Приморск», магистральными газопроводами «Ухта-Торжок I», «Ухта-Торжок II», «Ухта-Торжок III», «Грязовец-Торжок IV», «СРТО-Торжок». А также нефтеперекачивающая станция «Палкино» и Мышкинское линейное производственное управление магистральных газопроводов.

##### 2.1.4.9.2. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть сельских населённых пунктов муниципального района имеет статус автомобильных дорог общего пользования. Таким образом, отдельная характеристика улично-дорожной сети в данном разделе не указывается. На сегодняшний день улицы и дороги большинства сельских населённых пунктов имеет дорожные одежды некапитального типа с грунтовым покрытием.

##### 2.1.4.9.3. Внутренний транспорт

Общественный транспорт

Городские пассажирские перевозки осуществляются, в основном, автобусами и маршрутными такси.

Таблица 31

Перечень пригородных маршрутов

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Наименование промежуточных остановочных пунктов |
| --- | --- | --- |
| 109 | Мышкин-Флоровское | Мышкин -ул.Угличская-Романовка-Пятинское-Киселёво-Куракино-Аниковка-Нечаевское-Гуляевская-Кривцово-Крюково-Речково-Гляденки-Флоровское |
| 110 | Мышкин-Балакирево-Мартыново | Мышкин -ул.Угличская-Романовка-Пятинское-Киселёво-Куракино-Шипилово-Петряево-Глотово-Песочное-Черноусово-Аристово-Нинорово-Кологривцево-Рождествено-Говитаново-Балакирево-Говитаново-Льнозавод-Юрьевское-Мартыново |
| 110А | Мышкин-Федорково | Мышкин -ул.Угличская-Романовка-Пятинское-Киселёво-Куракино-Шипилово-Петряево-Глотово-Песочное-Черноусово-Аристово-Нинорово-Кологривцево-Рождествено-Глинино-Алферово-Марьино-Богородское-Горлово-Климово-Морское-Федорково |
| 109А | Мышкин-Больница | Мышкин-Больница |

Легковой транспорт

Хранение индивидуального транспорта осуществляется на приусадебных участках в районах индивидуальной жилой застройки и в гаражных комплексах или индивидуальных гаражах вблизи многоквартирных домов.

Объекты обслуживания автотранспорта представлены автозаправочной станцией и двумя станциями технического обслуживания в г. Мышкине.

Пешеходное движение

На территории населённых пунктов присутствует непрерывная система пешеходных коммуникаций. Пешеходное движение в сельских населённых пунктах осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению рисков дорожно-транспортных происшествий.

Велосипедное движение

На территории населённых пунктов отсутствует выделенная система велосипедных коммуникаций.

#### 2.1.4.10. Инженерная инфраструктура

##### 2.1.4.10.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения городского поселения Мышкин является водозабор из р. Волга южнее поселения в д. Коптюшка выше по течению поселения на 3,5 км.

В составе водозаборных сооружений насосная станция (НС) 1-го подъёма с сооружениями водоподготовки воды питьевого качества и насосные станции 2-го и 3-го подъёма.

Проектная производительность водозаборных сооружений составляет 133 м3/час, 3,2 тыс. м3/в сутки.

Речная вода, подаваемая от НС 1-го подъёма, поступает в вихревой смеситель, где происходит её смешивание с коагулянтом (сернокислый алюминий) с последующим отстаивании в осветлителях. Затем вода поступает на скорые однопоточные фильтры для фильтрации.

Насосная станция 2-го подъёма подаёт воду в городскую водопроводную сеть и частично на НС 3-го подъёма.

НС 3-го подъёма предназначена для повышения давления в городском водопроводе и для подпитки системы отопления на городской котельной в аварийных ситуациях.

Протяжённость существующих магистралей водопровода диаметром 250 мм — 5200 м.

Таблица 32

Подземные водозаборы на территории Мышкинского муниципального района

| Местоположение | Номер скважины | Дебет, м3/ч | Год строительства | Глубина скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Балакирево | 3726 | 18,0 | 1991 | 52 |
| с. Богородское | 2150 | 19,0 | 1978 | 59 |
| д. Романовка | 3450 | 3,5 | 1989 | 45 |
| с. Сера | 460 | 4,8 | 1963 | 78 |
| д. Старово | 3012 | 3,0 | 1986 | 60 |
| д. Ступино | 3422 | 0,6 | 1989 | 52 |
| д. Третьяковка | 3023 | 13,5 | 1986 | 40 |
| д. Зарубино | 3143 | 10,7 | 1980 | 50 |
| д. Галачевская | 2394 | 22,0 | 1980 | 94 |
| д. Кокошилово | 1656 | 7,2 | 1974 | 60 |
| д. Крутец | 2330 | 14,0 | 1979 | 62 |
| д. Крюково | 2642 | 16,2 | 1982 | 50 |
|  | 2658 | 12,1 | 1982 | 45 |
| д. Левинская | 2734 | 3,0 | 1983 | 70 |
| д. Мартыново | 2629 | 9,4 | 1982 | 45 |
| п. Мерга | 3412 | 36,0 | 1989 | 50 |
| с. Флоровское | 2143 | 18,0 | 1978 | 47 |
| с. Харинское | 2639 | н/д | 1982 | 50 |
| с. Шипилово | 3288 | 26,4 | 2004 | 40 |
| с. Рождествено | н/д | 0,9 | н/д | н/д |

Также артезианские скважины расположены в д. Костюрино, с. Охотино и п. Юхоть.

##### 2.1.4.10.2. Водоотведение

Очистка сточных вод г. Мышкина осуществляется на городских очистных сооружениях канализации (КОС), расположенных в северной части города. Проектная производительность КОС — 30 м3/ч. Для перекачки стоков используются четыре канализационные насосные станции (КНС). Общая протяжённость сетей самотёчной и напорной канализации — 37450,73 м.

В Охотинском СП системой центральной канализации с локальными очистными сооружениями оборудован п. Юхоть.

В Приволжском СП системой централизованной канализации частично оборудовано с. Поводнево.

##### 2.1.4.10.3. Газоснабжение

В Мышкинском муниципальном районе обеспечены централизованным газоснабжением г. Мышкин, д. Галачевская, д. Зарубино, д. Коптево, с. Кривец, с. Поводнево, д. Романовка. Обеспечение потребителей природным газом осуществляется от ГРС Мышкинского ЛПУ ОАО «Трансгаз-Ухта». Газ подаётся под давлением 0,6 МПа по газопроводу высокого давления 2-й категории на газораспределительные пункты (ГРП, ШРП).

##### 2.1.4.10.4. Теплоснабжение

Таблица 33

Объекты теплоснабжения

| Месторасположение и наименование котельной | Показатели |
| --- | --- |
|  | Вид топлива | Мощность (общая), Гкал/ч | Подключённая мощность (общая), Гкал/ч |
| Котельная АО «Яркоммунсервис» (Финский комплекс), г. Мышкин, ул. Окружная, д. 12 | газ | 1,78 | 0,28 |
| Котельная АО «Яркоммунсервис» (Котельная 26 квартала), г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 5а | газ | 16,74 | 4,79 |
| Котельная АО «Яркоммунсервис» (№ 15 Кривец), с. Кривец, д. 5 | газ | 1,32 | 0,36 |
| Котельная АО «МКЭ» (ЦРБ), г. Мышкин, ул. Самкова, д. 1 | газ | 2,07 | 1,09 |
| Котельная МУ ММР «МКЦСОН», г. Мышкин, ул. Штабская, д. 8 | газ | 0,072 | 0,072 |
| Котельная МУ ММР «МКЦСОН», п. Юхоть, ул. Сосновая, д. 11 | электричество | 0,04 | 0,04 |
| Котельная МУ ММР «МКЦСОН», г. Мышкин, ул. Никольская, д. 5 | газ | 0,025 | 0,025 |
| Котельная МОУ Шипиловская ООШ, с. Шипилово, ул. Школьная, д. 2 | дрова | 0,21 | 0,21 |
| Котельная МОУ Рождественская СОШ, с. Рождествено, ул. Школьная, д. 11а | дрова | 0,26 | 0,26 |
| Котельная МОУ Коптевская ООШ, д. Коптево | газ | 0,26 | 0,26 |
| Котельная МДОУ д/с «Петушок», г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 4 | газ | 0,146 | 0,146 |
| Котельная МДОУ д/с «Теремок», г. Мышкин, ул. Орджоникидзе, д. 21 | газ | 0,18 | 0,18 |
| Котельная МДОУ д/с «Тополек», г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 2 | газ | 0,21 | 0,21 |
| Котельная МДОУ Охотинский д/с, с. Охотино, ул. Молодёжная, д. 8 | электричество | 0,02 | 0,02 |
| Котельная МАОУ ДО ДЮСШ (ФОК), г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 13 | газ | 2,4 | 2,4 |
| Котельная МОУ ДО «Дом детского творчества», г. Мышкин, ул. Ананьинская, д. 4 | газ | 0,08 | 0,08 |
| Котельная МОУ ДО Дом детского творчества, г. Мышкин, ул. Орджоникидзе, д. 9 | газ | 0,13 | 0,13 |
| Котельная ООО «БРИГ», г. Мышкин, ул. Штабская, д. 3 | газ | 0,48 | 0,48 |
| Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (Мышкины палаты), г. Мышкин, ул. Никольская, д. 4 | газ | 0,4 | 0,4 |
| Котельная МУП ММР Мышкинский центр туризма (карт. галерея), г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д. 19 | газ | 0,09 | 0,09 |
| Котельная МУ «Мышкинский межпоселенческий Дом культуры» (Богородский ДК), с. Богородское, ул. Новая | пеллеты |  |  |
| Котельная МУ «Мышкинский межпоселенческий Дом культуры» (Юхотский СК), п. Юхоть, ул. Сосновая, д. 18 | пеллеты |  |  |

Использование котельных, которые работают на твёрдом и жидком топливе, на текущий момент времени не обеспечивает должной эффективности и существенно уступает котельным, работающим на природном газе. По мере реализации программы газификации муниципального района необходимо предусматривать перевод котельных на сжигание газообразного топлива.

##### 2.1.4.10.5. Электроснабжение

Центром питания Мышкинского муниципального района являются ПС 110/35/10 кВ «Крюково», ПС 35/10 кВ «Мышкин», ПС 35/10 кВ «Рождествено». Далее, через сеть трансформаторных подстанций, электроэнергия доставляется конечным потребителям.

В границах муниципального района планировочными ограничениями являются: охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 220, 110, 35, 10 и 0,38 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи 220 кВ составляют 25 м, 110 кВ — 20 м, 35 кВ — 15 м, 10 кВ — 10 м, 0,38 кВ — 2 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

##### 2.1.4.10.6. Системы связи

Телефонизация

Телефонную стационарную связь на территории Мышкинского муниципального района обеспечивает ПАО «Ростелеком».

Сотовая связь на территории муниципального района обеспечивается операторами Билайн, МТС, Мегафон, Теле2.

Радиофикация и телевидение

На территории населённых пунктов отсутствует сеть проводного радиовещания.

Доступ к сети цифрового эфирного вещания обеспечивают телевизионные радиопередающие станции «Волга», расположенная в Некоузском районе.

#### 2.1.4.11. Объекты государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды

На территории Мышкинского муниципального района расположены:

1. Озёрный гидрометеорологический пост ІІ разряда «Мышкин — Рыбинское водохранилище» в г. Мышкине.

2. Гидрологический пост I разряда «Речково — река Сутка» в д. Речково.

3. Автоматическая метеорологическая станция «Мышкин» по адресу ул. Угличская, д. 92.

#### 2.1.4.12. Инженерная подготовка территории

В настоящее время левый берег Рыбинского водохранилища в пределах города на значительном протяжении укреплён габионными конструкциями.

Класс гидротехнических сооружений устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

## 2.2. Возможные направления развития территорий муниципального района

Для более чёткого и системного представления об особенностях процесса развития муниципального образования следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на его развитие.

Вариантами и направлениями территориального планирования являются развитие туризма и рекреации, которые обеспечивают дополнительный потенциал для сельскохозяйственного освоения, мелкотоварного (локального) производства пищевой продукции, деревообработки и керамической продукции, сувениров, лёгкой промышленности (льняное производство и изготовление обуви).

Масштабы градостроительного развития предусматриваются исходя из приоритетов социального и природоохранного характера: охраны окружающей среды и рационального использования естественных ресурсов.

При любых вариантах территориального развития базовым элементом является развитие промышленности и сельского хозяйства, что будет способствовать увеличению жилищного строительства, что влечёт за собой развитие других отраслей экономики: добычу и производство строительных материалов, переработку с/х продукции, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур и др.

Предложения по планировочной организации территории базируются на анализе существующего состояния территории с одной стороны и перспективах её развития с другой.

Основные положения схемы территориального планирования предусматривают:

— сохранение сложившейся структуры расселения;

— упорядочение территорий по различным видам зонирования;

— создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунальных территорий, прилегающих к селитебной территории;

— запрещение нового жилищного строительства на территориях санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий. При определении объёмов жилищного и культурно-бытового строительства был проведён анализ сложившихся тенденций в организации селитебных территорий, запрещение нового жилищного строительства на территориях неблагоприятных для ведения градостроительной деятельности по инженерным условиям;

— запрещение промышленных производств на территориях, имеющих природоохранную ценность;

— развитие производственных территорий на неосвоенных месторождениях;

— развитие мелких производств в границах населённых пунктов;

— развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

### 2.2.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории

Планировочная структура территории сохраняется.

### 2.2.2. Население

Оценка перспективной численности населения, образующейся в результате естественных процессов, определяется по методу естественного прироста.

Расчёт прогнозируемой численности населения производился по формуле:

Ht+n = Hn· (1 + KО.П. / 1000)t, где

Ht+n — численность населения на рассматриваемый период;

Hn — численность населения на исходный год;

KО.П. — коэффициент общего прироста населения;

t — число лет, на которое рассчитывается прогноз.

Коэффициент общего прироста населения равен сумме среднегодового прироста населения и среднегодовой миграции, и составляет –12,76 (см. раздел 2.1.4.2). Данный коэффициент применяется для расчётов на первую очередь реализации мероприятий схемы территориального планирования. На расчётный срок, после реализации первоочередных мероприятий по развитию производства, повышению качества и доступности объектов социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, коэффициент общего прироста принимается равным среднегодовому темпу убыли населения –1,09.

Таблица 34

Прогноз численности населения

| № п/п | Муниципальное образование | На 01.01.2022 | 2026 | 2046 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское поселение Мышкин | 5419 | 5148 | 5037 |
| 2 | Охотинское сельское поселение | 833 | 791 | 774 |
| 3 | Приволжское сельское поселение | 2834 | 2692 | 2634 |
|  | Итого по муниципальному району | 9086 | 8631 | 8445 |

Первичной задачей является повышение уровня рождаемости и снижение уровня смертности. На прогнозную численность населения значительное влияние оказывают различные социальные и экономические факторы: развитие рынка приложения труда, доступность учреждений обслуживания, обеспеченность социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой, улучшение жилищных условий. Настоящей схемой территориального планирования муниципального района предлагается развитие всех озвученных факторов для преодоления негативных демографических процессов, а также стимулирования ранее убывшего за пределы муниципального района населения к возвращению.

### 2.2.3. Жилой фонд

При расчёте жилищного фонда на первую очередь реализации схемы территориального планирования учитывался снос аварийного жилого фонда в г. Мышкине согласно Постановлению Правительства Ярославской области от 29.03.2019 № 224-п общей площадью 2190,20 м2, в котором проживают 108 человек. Таким образом, потребуется строительство 3000 м2 жилья.

В связи с умеренно благоприятным демографическим прогнозом, массовое жилищное строительство для постоянного населения не предусматривается. Планируется комплексное освоение площадок нового строительства для временного населения с полным обеспечением объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, а также постепенное выбытие из эксплуатации аварийного жилищного фонда, а также жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения. Структура нового жилищного строительства представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками и малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой.

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке с зонированием, планировочной инфраструктурой населённых пунктов в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них, перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам.

Населённые пункты Мышкинского муниципального района, расположенные вдоль береговой линии Рыбинского водохранилища, а также реки Юхоть являются перспективным местом для дачного строительства ввиду следующих факторов:

— благоприятная экологическая обстановка;

— близость к водным объектам.

В населённых пунктах района имеется значительный резерв территорий, пригодных для жилищного строительства, в том числе с целевым назначением под индивидуальное жилищное строительство, необходимых для предоставления многодетным семьям в соответствии с законом Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

### 2.2.4. Учреждения обслуживания

Административно-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики района, созданию дополнительных мест приложения труда.

Система культурно-бытового обслуживания жителей принята трёхступенчатая: повседневного, периодического и эпизодического использования. Учреждения и предприятия обслуживания населения на территории размещены с учётом типа населённого пункта, застройки, численности обслуживаемого населения и общей градостроительной ситуации, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая формирование центров обслуживания в увязке с транспортной сетью. При планировочной структуре предусмотрены все необходимые учреждения культурно-бытового обслуживания.

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания на проектируемой территории приняты в соответствии с рекомендациями приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормативы обеспеченности учреждениями культуры и искусства взят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по созданию условий оптимального размещения объектов культуры и развитию сети организаций культуры, утверждены распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965.

Нормативы обеспеченности аптеками взят в соответствии с Методическими рекомендациями «О принципах размещения фармацевтических (аптечных) организаций и нормативах развития сети аптек, обслуживающих население. № 97/111» (утверждены Министерством здравоохранения РФ 16.10.1997).

Расчёт предельных значений расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности физкультурно-спортивными сооружениями проведён согласно Приказу Министерства спорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» на 2021-2025 годы планирует довести долю населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55,8 % к 2025 году, что в Мышкинском муниципальном районе составляет 5136 человек.

Единая пропускная способность (далее — ЕПС) физкультурно-спортивных сооружений в муниципальном образовании, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитывается по следующей формуле:

ЕПС = Н × Сз / (Р × З × В), где

Н — количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном образовании, человек;

Сз — еженедельная норма времени занятий физической культурой и спортом на одного жителя — три часа;

Р — режим работы объектов спорта — семь дней в неделю;

З — средняя техническая загруженность объектов спорта — 0,7;

В — время функционирования для обеспечения потребности указанной целевой аудитории — пять часов в день.

ЕПС = 5136 × 3 / (7 × 0,7 × 5) = 629 человек, что составляет 6,8 % населения муниципального образования (68 человек на 1000 населения). Эта величина будет использоваться для определения нижней границы предельно допустимого норматива обеспеченности.

В качестве величины для определения верхней границы принят усреднённый норматив ЕПС в 122 человека на 1000 населения из Приказа Министерства спорта России от 21.03.2018 № 244, рассчитанный исходя из задачи привлечения к 2030 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

Таблица 35

Расчёт нормативов обеспеченности основными объектами физической культуры и массового спорта

| № п/п | Тип объекта | Норма обеспеченности на одного человека, м2 * | ЕПС для объекта на 1000 населения**, человек | Норматив обеспеченности объектом на 1000 населения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий | 10 | 34-61 | 340-610 |
| 2 | Зал для общефизической подготовки | 10 |  | 340-610 |
| * В соответствии с приложением к Методическим рекомендациям по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций. ** ЕПС для объекта получена путём деления ЕПС на 1000 чел. муниципального образования на количество типов объектов (68 / 2 = 34 и 122 / 2 = 61). |

Таблица 36

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями повседневного обслуживания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 000 человек | Обеспеченность на сущ. население | Обеспеченность на первую очередь | Обеспеченность на расчётный срок | Существующие /ранее запроектированные, строящиеся | Предусмотрено СТП/в том числе дополнительно | Рекомендуемое размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные организации |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 85 % детей дошкольного возраста | 553 | 517 | 474 | 529/0 | 529/0 | сущ. г. Мышкин, с. Охотино |
| 2 | Общеобразовательные организации | учащиеся | 100 % детей школьного возраста | 1133 | 1059 | 970 | 1283/0 | 1643/360 | сущ. г. Мышкин, с. Рождествено, д. Коптево, д. Крюково, с. Шипилино план. г. Мышкин |
| Медицинские организации |
| 3 | Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. человек | 2 | 2 | 2 | 3/0 | 3/0 | сущ. г. Мышкин |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 610 | 5615,05 | 5249,85 | 5143,79 | 29152/0 | 29152/0 | сущ. г. Мышкин, с. Шипилово, с. Охотино, д. Крюково, с. Рождествено, д. Коптево, с. Богородское, д. Костюрино |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 340 | 3129,70 | 2926,15 | 2867,03 | 5944,05/0 | 5944,05/0 | сущ. г. Мышкин, с. Рождествено |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 6 | Магазины, в том числе: | м2 торговой площади | 300 | 2761,50 | 2581,90 | 2529,73 | 9398,8/0 | 9398,8/0 | сущ. г. Мышкин, 21 сельский населённый пункт района |
| 6.1 | —продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 | 920,50 | 860,63 | 843,24 | 3132,93/0 | 3132,93/0 |  |
| 6.2 | —непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 200 | 1841,00 | 1721,26 | 1686,49 | 6265,87/0 | 6265,87/0 |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 368 | 344 | 337 | 712/0 | 712/0 | сущ. г. Мышкин, п. Юхоть |

Таблица 37

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями периодического обслуживания

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 000 человек | Обеспеченность на сущ. население | Обеспеченность на первую очередь | Обеспеченность на расчётный срок | Существующие / ранее запроектированные, строящиеся | Предусмотрено ГП / в том числе дополнительно | Рекомендуемое размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные организации |
| 1 | Внешкольные учреждения, в том числе: | место | 10 % общего числа школьников | 113 | 106 | 97 | 872/0 | 872/0 | сущ. г. Мышкин, школы сельских населённых пунктов |
| 1.1 | Дом творчества школьников | место | 3,3 % общего числа школьников | 37 | 35 | 32 |  |  |  |
| 1.2 | Станция юных техников | место | 0,9 % общего числа школьников | 10 | 10 | 9 |  |  |  |
| 1.3 | Станция юных натуралистов | место | 0,4 % общего числа школьников | 5 | 4 | 4 |  |  |  |
| 1.4 | Станция юных туристов | место | 0,4 % общего числа школьников | 5 | 4 | 4 |  |  |  |
| 1.5 | Детско-юношеская спортивная школа | место | 2,3 % общего числа школьников | 26 | 24 | 22 |  |  |  |
| 1.6 | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | место | 2,7 % общего числа школьников | 31 | 29 | 26 |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| 2.1 | Межпоселенческая библиотека | объект | 1 на муниципальный район | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 | сущ. г. Мышкин |
| 2.2 | Детская библиотека | объект | 1 на муниципальный район | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 | сущ. г. Мышкин |
| 2.3 | Филиалы общедоступных библиотек с детским отделением | объект | 1 | 4 | 4 | 4 | 13/0 | 13/0 | сущ. Сельские населённые пункты района |
| 3.1 | Центр культурного развития | объект | 1 на муниципальный район | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 | сущ. г. Мышкин |
| 3.2 | Учреждения клубного типа | посетительское место | 80 | 736 | 689 | 675 | 1965/0 | 1965/0 | сущ. г. Мышкин, сельские населённые пункты района |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 64 | 60 | 59 | 80/0 | 80/0 | сущ. г. Мышкин |
| 5 | Бани | место | 5 | 46 | 43 | 42 | 50/0 | 50/0 | сущ. г. Мышкин |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и отделения связи |
| 6 | Отделения и филиалы банка | операционное место | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. человек | 4 | 4 | 4 | 4/0 | 4/0 | сущ. г. Мышкин |
| 7 | Отделение связи | объект | — | — | — | — | 11/0 | 11/0 | сущ. г. Мышкин, сельские населённые пункты района |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 8 | Гостиницы | место | 6 | 55 | 52 | 51 | 501/0 | 551/50 | сущ. г. Мышкин, п. Юхоть план. с. Поводнево |

Таблица 38

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями эпизодического обслуживания

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 000 человек | Обеспеченность на сущ. население | Обеспеченность на первую очередь | Обеспеченность на расчётный срок | Существующие / ранее запроектированные, строящиеся | Предусмотрено ГП / в том числе дополнительно | Рекомендуемое размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Тематический музей | объект | 1 на муниципальный район | 1 | 1 | 1 | 15/0 | 15/0 | сущ. г. Мышкин, с. Учма, д. Мартыново |
| 2 | Концертный зал | объект | 1 на муниципальный район | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 | сущ. г. Мышкин |
| 3 | Кинозал | объект | 1 на 3000 человек | 3 | 3 | 3 | 1/0 | 1/0 | сущ. г. Мышкин |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и отделения связи |
| 4 | Участковый пункт полиции | участковый | 1 участковый на 3000 человек | 3 | 3 | 3 | 10/0 | 10/0 | сущ. г. Мышкин |
| 5 | Районные (городские народные) суды | рабочее место | 1 судья на 30000 человек | 2 | 2 | 2 | — | — | сущ. г. Мышкин |
| 6 | Юридические консультации | рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10000 человек | 5 | 5 | 5 | — | — | сущ. г. Мышкин |
| 7 | Нотариальная контора | рабочее место | 1 нотариус на 30000 человек | 2 | 2 | 2 | — | — | сущ. г. Мышкин |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 8 | Кладбища традиционного захоронения | га | 0,24 | 2,21 | 2,07 | 2,02 | 12,0/0 | 12,0/ | сущ. г. Мышкин, сельские населённые пункты района |
| Объекты пожарной охраны |
| 9 | Пожарное депо | объект/пожарный автомобиль | 1 депо/2 пожарных автомобиля на население до 5000 человек | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/4 0/0 | 3/4 0/0 | сущ. г. Мышкин, д. Мартыново, п. Юхоть |

Прогнозируемое снижение численности населения Мышкинского муниципального района на расчётный срок — 7,6 %. Таким образом необходимо сохранение действующей системы медицинского обслуживания. Планирование объектов здравоохарнения находится в компетенции СТП Ярославской области согласно Закону Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области». В связи с этим СТП Ярославской области запланированы мероприятия по размещению объектов регионального значения на территории Мышкинского муниципального района. Размещение обосновано численностью населения, а также техническим состоянием существующих объектов.

В настоящее время в следствие размещения в г. Мышкине единственной общеобразовательной организации в северо-восточной части населённого пункта не выполняются рекомендации раздела 10 СП 42.1330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий» о минимальном радиусе обслуживания населения, равном 500 м. Мероприятия по проектированию и строительству новой начальной школы в границах города запланированы в Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области на 2017 – 2025 годы. Целесообразно новый объект размещать в юго-западной части города, в том числе, для обеспечения нормативной доступности жителей территорий, предоставленных для многодетных семей.

Первая очередь (2021-2026 гг.)

1. В соответствии с СТП ЯО запланированы объекты регионального значения:

— ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им. Д.Л. Соколова», офис врача общей практики в с. Охотино (Мышкинский муниципальный район, Охотинское сельское поселение, с. Охотино, ул. Лесная, д. 9);

— ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им. Д.Л. Соколова», офис врача общей практики в с. Рождествено (Мышкинский муниципальный район, Приволжское сельское поселение, с. Рождествено, ул. Солнечная, д. 1);

— ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им. Д.Л. Соколова», фельдшерско-акушерский пункт с. Сера (Мышкинский муниципальный район, Приволжское сельское поселение, с. Сера, ул. Центральная, д. 9).

2. В соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Мышкин Мышкинского муниципального района Ярославской области на 2017 – 2025 годы (утверждена решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 27.12.2017 № 59):

— строительство начальной школы на 360 мест в г. Мышкин.

### 2.2.5. Территории для размещения твёрдых коммунальных отходов

На территории Ярославской области нормативы накопления ТКО для разных категорий объектов утверждены приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования от 26.05.2022 № 7-н «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных приказов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области». В соответствии с приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования от 02.12.2022 № 20-н норматив накопления ТКО для жителей многоквартирных домов составляет 2,196 м3 на человека в год, для жителей индивидуальных жилых домов — 2,242 м3 на человека в год. Планируемые на последующие года объёмы и массы образующихся отходов определены Территориальной схемой обращения с отходами на территории Ярославской области, утверждённой приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 26.05.2022 № 7-н.

Таблица 39

Прогноз образования ТКО

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные значения образования ТКО, т |
| 3515 | 3505 | 3495 | 3498 | 3494 | 3490 | 3486 | 3500 | 3514 | 3528 |
| Прогнозные значения образования ТКО, м3 |
| 35149 | 35048 | 34949 | 34982 | 34938 | 34904 | 34864 | 35004 | 35144 | 35284 |

Для сбора ТКО на территории Мышкинского муниципального района настоящей схемой предлагается использование контейнерных площадок с использованием стандартных несменяемых металлических контейнеров объёмом 0,75 м3. Согласно расчётным прогнозам образования ТКО (см. таблицу 39), на расчётный период ожидается образование 35284 м3 ТКО в год или, среднедневно, 96,67 м3.

В крупных населённых пунктах муниципального района требуется организация ежедневного вывоза ТКО с контейнерных площадок (согласно СанПиН 2.1.3684-21). В остальных населённых пунктах вывоз ТКО с контейнерных площадок возможен по мере их наполнения.

Накопление и вывоз отходов организуется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», санитарными нормами и правилами, Территориальной схемой обращения с отходами на территории Ярославской области, Постановлением Правительства Ярославской области от 21.07.2017 № 599-п «Об утверждении Порядка накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Ярославской области» и иных нормативно-правовых актов в сфере обращения с отходами.

Первая очередь (2021-2026 гг.)

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Ярославской области планируется завершение эксплуатации, подготовка к рекультивации полигона ТКО вблизи д. Неверово.

### 2.2.6. Транспортная инфраструктура

На расчётный срок предполагается функционирование железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного и трубопроводного транспорта.

#### 2.2.6.1. Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий населённых пунктов, безопасность и надёжность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объёмов пассажирских и грузовых перевозок, жёстких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Железнодорожный транспорт

В соответствии с СТП РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения запланированы следующие объекты:

1. Мга - Сонково - Ярославль, вторые железнодорожные пути общего пользования протяженностью 649 км (Ленинградская область, Кировский район, г.Кириши, Киришский район, Новгородская область, Любытинский, Хвойнинский, Пестовский районы, Тверская область, Сандовский, Весьегонский, Молоковский, Краснохолмский, Сонковский районы, Ярославская область, Некоузский, Мышкинский, Рыбинский районы, г.Рыбинск, Большесельский, Тутаевский, Ярославский районы, г.Ярославль).

2. Электрификация участка Будогощь - Ярославль протяженностью 567 км (Любытинский, Хвойнинский, Пестовский, Киришский, Сандовский, Краснохолмский, Молоковский, Некоузский районы, г.Рыбинск, Сонковский, Мышкинский, Большесельский районы, г.Ярославль, Весьегонский, Ярославский, Рыбинский, Тутаевский районы).

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

В целом сложившийся каркас автомобильных дорог общего пользования обеспечивает транспортную связанность территории муниципального образования. В то же время транспортные коммуникации с районным центром затруднены ввиду значительной доли автомобильных дорог общего пользования с переходным типом покрытия.

Первая очередь (2021-2026 гг.)

В соответствии с СТП ЯО запланированы объекты регионального значения:

1. Реконструкция участка автомобильной дороги Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское, включающего мостовой переход через реку Нергу. Мероприятия по данному объекту реализованы в полном объёме.

2. Реконструкция участка автомобильной дороги Куракино – Шестихино, включающего мостовой переход через реку Сутку.

3. Реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское – Митинская со строительством мостового перехода через реку Сутку (1, 2 этапы). Мероприятия по данному объекту реализованы в полном объёме.

4. Капитальный ремонт (реконструкция) мостового перехода через реку Юхоть на автомобильной дороге Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец «Р-104».

5. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.

Расчётный срок (до 2046 г.)

В соответствии с СТП ЯО запланирован объект регионального значения:

Строительство мостового перехода через реку Волгу в г. Мышкине.

### 2.2.7. Инженерная инфраструктура

Проектируемые системы инженерного оборудования предусматривают обеспечение населения полным санитарно-техническим благоустройством. Проектируемые и существующие здания оборудуются водопроводом и газифицируются. Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию существующих и строительство новых инженерных сооружений, замену изношенных подземных коммуникаций, организацию санитарно-защитных зон этих объектов.

#### 2.2.7.1. Водоснабжение

Проблема обеспечения населения доброкачественной водой относится к наиболее социально значимым, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и кардинальным образом определяет степень эпидемиологической безопасности как муниципального образования в целом, так и отдельных территорий.

Хозяйственно-бытовое водоснабжение

На расчётный срок развитие сети водоснабжения с устройством пожарных гидрантов планируется в районах комплексной застройки.

Снабжение водой предусматривается из существующих подземных источников.

Для обеспечения надёжного и бесперебойного водоснабжения потребителей населённых пунктов необходимо выполнить:

— перекладку существующих участков водопроводной сети с целью снижения уровня износа, увеличения пропускной способности, закольцовки;

— строительство сетей водоснабжения в целях создания условий для подключения к системе централизованного водоснабжения новых объектов;

— установку приборов учёта и диспетчеризации для повышения энергетической эффективности системы.

Система водоснабжения принята объединённая хозяйственно-питьевая, кольцевая, противопожарная, низкого давления. При рабочем проектировании выполнить гидравлический расчёт водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Мероприятия по пожаротушению предусмотрены согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». Расчётное количество одновременных пожаров принято равным двум. Расход воды на наружное пожаротушение — 20 л/с для сельской местности и районов малоэтажной городской застройки и 25 л/с для районов многоэтажной городской застройки. Время тушения пожара — три часа. Неприкосновенный пожарный запас должен храниться в резервуарах, расположенных на территории насосной станции при централизованном водоснабжении и в отдельных противопожарных резервуарах при децентрализованном. Для пожаротушения на водопроводной сети установить пожарные гидранты в подземном исполнении вдоль улиц, на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов. Местоположение пожарных гидрантов, резервуаров и водоёмов уточнить на стадии подготовки проектной документации для системы водоснабжения отдельных населённых пунктов.

Для всех источников водоснабжения должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны, в которых определяются границы зон и составляющих её поясов:

— первый пояс строгого режима;

— второй и третий пояса — пояса ограничений.

В проектах ЗСО также определяются план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трёх поясов ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Планирование объектов водоснабжения находится в компетенции СТП Ярославской области согласно Закону Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области». В связи с этим СТП Ярославской области запланированы мероприятия по размещению объектов регионального значения на территории Мышкинского муниципального района. Размещение обосновано численностью населения, а также существующими объектами и действующими в данных населённых пунктах сетями водоснабжения.

Первая очередь (2021-2026 гг.)

В соответствии с СТП ЯО запланированы объекты регионального значения:

— Артезианская скважина (Мышкинский район, Охотинское сельское поселение: пос. Юхоть, с. Охотино, дер. Костюрино).

— Артезианская скважина (Мышкинский район, Приволжское сельское поселение: дер. Балакирево, дер. Богородское, дер. Романовка, с. Сера, дер. Старово, дер. Ступино, дер. Третьяковка, дер. Зарубино, дер. Галачевская, дер. Кокошилово, дер. Коптюшка, дер. Крутец, дер. Крюково, дер. Левинская, дер. Мартыново, пос. Мерга, с. Флоровское, с. Харинское, с. Шипилово, с. Рождествено).

— Водопроводные очистные сооружения (Мышкинский район, Охотинское сельское поселение: пос. Юхоть, с. Охотино, дер. Костюрино).

— Водопроводные очистные сооружения (реконструкция) (Мышкинский район, городское поселение Мышкин, г. Мышкин).

Техническое водоснабжение

Водоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий в производственных целях должно быть организовано из собственных (ведомственных) водозаборов. Использование подземных вод в производственных целях допускается только при производстве пищевых продуктов и обеспечения водой поголовья скота и птицы. Требования к очистным сооружениям устанавливаются в соответствии с технологической необходимостью.

#### 2.2.7.2. Водоотведение

В настоящее время действующие очистные сооружения Мышкинского муниципального района (г. Мышкин, с. Поводнево) имеют значительную степень износа и представляют потенциальную опасность загрязнения поверхностных водных объектов. Планирование объектов водоотведения находится в компетенции СТП Ярославской области согласно Закону Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области». В связи с этим СТП Ярославской области запланированы мероприятия по размещению объектов регионального значения на территории Мышкинского муниципального района. Размещение обосновано существующими объектами и действующими в данных населённых пунктах сетями водоотведения.

Первая очередь (2021-2026 гг.)

В соответствии с СТП ЯО запланированы объекты регионального значения:

— Очистные сооружения (КОС) (Мышкинский район, Приволжское сельское поселение, г. Мышкин).

— Очистные сооружения (КОС) (Мышкинский район, Приволжское сельское поселение, с. Поводнево).

#### 2.2.7.3. Газоснабжение

В настоящее время уровень газификации сельских населённых пунктов Мышкинского муниципального района составляет 6,5 %, что значительно ниже общего уровня по Ярославской области (85 %). Настоящей схемой территориального планирования предусмотрены мероприятия, предполагающие значительное увеличение доли домохозяйств, подключённых к услугам газоснабжения.

Обоснование местоположения планируемых распределительных газопроводов:

— соответствие региональной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2022-2031 годы для подключения к услугам газоснабжения всех запланированных населённых пунктов;

— отсутствие размещения в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования областной собственности.

Первая очередь (2021-2025 гг.)

1. В соответствии с региональной программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2022-2031 годы запланированы объекты регионального значения:

— Газопровод г. Мышкин - дер. Коптево - дер. Синицыно - пос. Волга Некоузского МР с отводом в дер. Тараканово Мышкинского муниципального района Ярославской области;

— Газопровод межпоселковый от ГРС-3 г. Рыбинск - санаторий "Черная речка" - с. Охотино Рыбинского МР и Мышкинского муниципального района Ярославской области;

— Газопровод высокого давления г. Углич - дер. Нестерово, дер. Челганово, дер. Большое Мельничное, дер. Малое Мельничное, дер. Юсово Угличского МР - с. Учма Мышкинского МР;

— Межпоселковый газопровод высокого давления г. Углич - дер. Савино, дер. Антухово, дер. Шубино - с. Покровское, дер. Палы, дер. Городище, дер. Чириково Угличского муниципального района - дер. Володино, дер. Терпилово Мышкинского муниципального района (с отводом на с. Никольское Угличского муниципального района Ярославской области).

2. В соответствии с региональной программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2022-2031 годы запланированы объекты местного значения на территории двух и более муниципальных образований (городских и сельских поселений) Мышкинского муниципального района:

— Газопровод г. Мышкин - с. Поводнево - с. Сера Мышкинского муниципального района Ярославской области;

— Газопровод г. Мышкин - с. Шипилово - с. Рождествено - с. Богородское с отводом на дер. Старово, дер. Мартыново Мышкинского муниципального района Ярославской области.

### 2.2.8. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условия для проживания.

Состав и объём мероприятий по инженерной подготовке территории определяется с учётом специфики местных природных условий, существующим и предлагаемым видами хозяйственного использования с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ.

1) Организация и отведение поверхностного стока.

Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикальной планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого пропуска ливневых и талых вод с территорий населённых пунктов.

Отвод поверхностных вод предусматривается сетью открытых лотков. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб или железобетонных лотков, перекрытых железобетонными плитами.

В соответствии с СП 32.13330.2018 в системах проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га наиболее грязной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами населённых пунктов. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. В целях задержания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из выпусков во внутренние водоёмы или из открытой сети в закрытые, проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, причём на очистные сооружения должно подаваться не менее 70 % годового объёма стока. Пиковые расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприёмники без очистки, а наиболее загрязнённые поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распределительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

2) Эрозионные процессы.

Основными причинами развития эрозионных процессов, кроме природных, являются высокая степень сельскохозяйственной освоенности земель, нарушение севооборотов, неудовлетворительное выполнение рекомендованного комплекса противоэрозионных агротехнических мероприятий.

Комплекс мероприятий по борьбе с оврагообразованием в населённых пунктах включает:

— прокладка закрытых ливнестоков по дну оврагов и балок, устройство гасителей для предотвращения размыва русел,

— облесение склонов и отвержков оврагов,

—уполаживание склонов, укрепление путём посева трав,

— засыпка оврагов с послойным уплотнением грунта.

3) Подтопление, заболачивание, заторфовывание территории.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать искусственное повышение поверхности территории, сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы. На заболачиваемых территориях в зависимости от использования участков предусматривается частичная подсыпка территории, устройство перехватывающих канав, на пойменных и пониженных участках строительство осушительной сети.

Первая очередь (2021-2026 гг.)

1. Вертикальная планировка, организация поверхностного стока открытыми лотками со сбросом в водоёмы без очистки. Системы очистки ливневых вод от загрязнения нефтепродуктами предусмотреть на территориях объектов транспортной инфраструктуры.

2. Отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их с сопредельных горных территорий путём устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.

3. Рекомендуется проведение защиты сельскохозяйственных угодий от процессов оврагообразования и смыва почв. Для предотвращения процесса оврагообразования сооружаются канавы для отвода ливневых и талых вод, концевые и водосборные сооружения. Вид и размещение защиты предусмотреть на этапе проектной документации.

4. Рекультивация нарушенных земель. К числу нарушений территорий относятся горные отвалы шлака, золы, отработанные карьеры, выемки, несанкционированные свалки, полигоны ТКО и пр. Отвалы всех видов после выравнивания, уплотнения и покрытия слоем плодородной земли используют для устройства озеленения, спортивных площадок, зон отдыха, а при обеспечении необходимой несущей способности - для размещения некоторых зданий. Выемки, карьеры, участки провалов засыпают, поверхность культивируют, а также используют для размещения садов и площадок.

Расчётный срок (2026-2046 гг.)

1. Выполнение вертикальной планировки и организации поверхностного стока до 100 %.

2. Выполнение мероприятий по лесовосстановлению на территориях, подвергшихся вырубкам.

4) Гидротехнические сооружения.

С целью обеспечения безопасности ГТС необходимо соблюдать установленные законодательством о безопасности ГТС обязанности по надлежащему содержанию и безаварийной эксплуатации ГТС, своевременному осуществлению их ремонта (реконструкции), консервации или ликвидации в случае несоответствия обязательным требованиям.

Мероприятиями по обеспечению безопасности ГТС установлены и перечислены в ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

### 2.2.9. Меры по обеспечению потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Кроме того, планировка и застройка городов, других населённых пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

В соответствии с пунктами 4.20-4.24 СП 42.13330.2016 планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, предусматривая условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Согласно положениям СП 59.13330.2016 при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений должны разрабатываться мероприятия по обеспечению равных условий жизнедеятельности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

## 2.3. Прогнозируемые ограничения использования территорий муниципального района

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на окружающую среду и здоровье человека.

Согласно статье 1 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями использования территории, а также ограничения, накладываемые на них, размеры и другие параметры представлены на основании действующих нормативов. В границе населённого пункта устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

### 2.3.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчётной (предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

### 2.3.2. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны в соответствии с требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Размеры прибрежных защитных полос устанавливаются в зависимости от одного фактора, от уклона берега водного объекта. Градации ширины прибрежных защитных полос: 30, 40, 50 метров — для водных объектов и, дополнительно, 200 метров — для имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение озёр и водохранилищ.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Использование и охрана лесов водоохранных зон водных объектов направлены на предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объектов. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.

В прибрежных защитных полосах допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Таблица 40

Перечень водных объектов на территории муниципального района с указанием размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы

| № п/п | Наименование водного объекта | Длина водотока, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Корожечна | 147 | 200 | 200 |
| 2 | р. Сутка | 81 | 200 | 200 |
| 3 | р. Юхоть | 75 | 200 | 200 |
| 4 | р. Катка | 57 | 200 | 30-50 |
| 5 | р. Ломиха | 33 | 100 | 30-50 |
| 6 | р. Пойга | 22 | 100 | 30-50 |
| 7 | р. Теренка | 16 | 100 | 30-50 |
| 8 | р. Нерга | 14 | 100 | 30-50 |
| 8 | р. Родиловка | 11 | 100 | 30-50 |
| 10 | Реки и ручьи менее 10 км | до 10 | 50 | 50 |
| 11 | Рыбинское водохранилище (р. Волга) | — | 200 | 200 |

### 2.3.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее — ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

На территории населённых пунктов муниципального района находятся поверхностные и подземные водозаборы.

Поверхностный водозабор

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учётом конкретных условий водотоков, в следующих пределах:

— вверх по течению — не менее 200 м от водозабора;

— вниз по течению — не менее 100 м от водозабора;

— по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, было не менее 3-х суток — для климатического района IIВ.

Граница второго пояса ниже по течению должна быть определена с учётом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора. Боковые границы второго пояса от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии не менее 500 м;

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки.

Подземный водозабор

ЗСО организуются в составе трёх поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трёх поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных и подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию ЗСО источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов — владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищённых подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищённых подземных вод. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

— посадка высокоствольных деревьев;

— все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

— прокладка трубопроводов различного назначения;

— размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

— проживание людей;

— применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

— размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

— применение удобрений и ядохимикатов;

— рубка леса главного пользования.

В третьем поясе ЗСО подземных водозаборов дополнительно не допускается:

— закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли;

— размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов — санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

— от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей — не менее 30 м;

— от водонапорных башен — не менее 10 м;

— от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) — не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учётом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищённости подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создаёт проблему для снабжения населения водой питьевого качества. Размеры ЗСО устанавливаются в соответствии с проектом зон охраны источников водоснабжения.

### 2.3.4. Охранные зоны

#### 2.3.4.1. Охранная зона трубопроводов

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

#### 2.3.4.2. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии, м:

2 — для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 — для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

15— для ВЛ напряжением 35 кВ;

20 — для ВЛ напряжением 110 кВ;

25 — для ВЛ напряжением 220 кВ.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоёмы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоёмов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении для судоходных водоёмов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоёмов — на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

#### 2.3.4.3. Охранная зона линий и сооружений связи

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 07.09.2003 № 126-ФЗ «О связи», предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

— для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, — в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

— для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) — в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

— для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи — в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

— при высоте насаждений менее 4 метров — шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

— при высоте насаждений более 4 метров — шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

— вдоль трассы кабеля связи — шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Трасса линии обозначена на местности замерными столбиками и предупредительными знаками. В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации.

#### 2.3.4.4. Охранная зона тепловой сети

Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. Охранная зона устанавливается вдоль трассы прокладки тепловой сети и должна составлять не менее 6 метров.

#### 2.3.4.5. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и гравиметрические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов (далее — геодезические пункты), в том числе размещённые на световых маяках, навигационных знаках и других инженерных конструкциях и построенные за счёт средств федерального бюджета, относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства.

Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.

#### 2.3.4.6. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением», вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

### 2.3.5. Зона охраны объектов культурного наследия

В границах проектируемой территории имеются памятники археологии федерального значения.

В настоящее время разработаны зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования. На схеме зон с особыми условиями использования территории объекты культурного наследия показаны в целях предупреждения проведения мероприятий, препятствующих обеспечению сохранности объектов культурного наследия и ограничения хозяйственной деятельности.

В границах территорий объектов культурного наследия действует правовой режим, установленный статьёй 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. В границах территории объекта культурного наследия:

— на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

— на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30  Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов (заготовка древесины, заготовка живицы, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществление рекреационной деятельности, создание лесных плантаций и их эксплуатация, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, переработка древесины и иных лесных ресурсов, осуществление религиозной деятельности, иные виды, определённые в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса РФ) и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

### 2.3.6. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации», проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере, м: 75 — для автомобильных дорог I и II категорий; 50 — для автомобильных дорог III и IV категорий; 25 — для автомобильных дорог V категории.

### 2.3.7. Зоны затопления и подтопления

Согласно статье 67.1. Водного кодекса Российской Федерации, размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления также запрещается:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

В границах зон, подверженных паводкам, половодьям высокой обеспеченности использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путём подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

На территории Мышкинского муниципального района явлениям затопления, подтопления подвержены г. Мышкин, дер. Рыпы, дер. Бурцево, с. Учма. Границы зон затопления, подтопления территорий указанных населённых пунктов установлены, сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Мероприятия по защите территории от затопления необходимы для населённых пунктов и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон затопления, подтопления.

В границах таких зон размещение новых населённых пунктов и объектов капитального строительства должно сопровождаться мерами по инженерной защите от затопления, подтопления.

### 2.3.8. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Согласно статье 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», владельцы земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией — собственником системы газоснабжения или уполномоченной ей организацией. Статья 32 данного закона указывает, что здания, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счёт средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Минимальные расстояния до оси трубопровода устанавливаются в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблицах 4 и 5 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

После внесения собственником сведений о границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов в ЕГРН, ОКС, расположенные в границах минимальных расстояний, подлежат сносу или их параметры и (или) разрешённое использование (назначение) подлежат приведению в соответствие с установленными ограничениями использования земельных участков, за исключением следующих случаев:

1) ОКС возведены при наличии согласования с организацией — собственником трубопровода либо уполномоченной им организацией и в соответствии с условиями такого согласования, за исключением случаев, когда указанное согласование выдано с нарушением требований законодательства, действовавшего на дату его выдачи;

2) ОКС возведены до дня ввода в эксплуатацию трубопровода, и получено согласование организации — собственника трубопровода либо уполномоченной им организации о размещении ОКС в границах минимальных расстояний, за исключением случаев, когда указанное согласование выдано с нарушением требований законодательства, действовавшего на дату его выдачи;

3) применительно к ОКС или к трубопроводам реализованы технические и (или) технологические решения, в результате которых отсутствует угроза жизни и здоровью граждан и (или) безопасной эксплуатации трубопроводов;

4) применительно к объектам трубопроводного транспорта в предусмотренном законодательством порядке разработаны обоснования безопасности с реализацией технических и (или) технологических решений, в результате которых обеспечиваются достижение допустимого риска нахождения зданий и сооружений с нарушениями минимальных расстояний от опасных производственных объектов трубопроводного транспорта и безопасная эксплуатация самих объектов трубопроводного транспорта (пункт 39 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Снос или приведение в соответствие ОКС (за исключением признанных самовольными постройками) осуществляется на основании соглашений, заключаемых собственниками трубопроводов, органами государственной власти, местного самоуправления с собственниками таких ОКС, а при отсутствии согласия собственников ОКС — на основании решения суда (пункт 40 статьи 26 № 342-ФЗ).

# 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Учреждения обслуживания

Схемой территориального планирования предусматривается строительство начальной школы в г. Мышкине. Таким образом будут выполнятся рекомендации раздела 10 СП 42.1330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий» о минимальном радиусе обслуживания общеобразовательных организаций в городских поселениях. В свою очередь это позволит улучшить доступ жителей юго-западной части г. Мышкина к образовательным услугам. Кроме того, спортивные объекты, входящие в состав образовательного учреждения, могут использоваться в качестве районного физкультурно-спортивного центра.

## 3.2. Инженерная инфраструктура

### 3.2.1. Газоснабжение

Схемой территориального планирования предусматривается размещение на территории Мышкинского муниципального района газопроводов местного значения, которые позволят:

— обеспечить максимально возможный охват территории централизованной системой газораспределения для снабжения газообразным топливом физических и юридических лиц;

— повысить эффективность работы котельных после их перевода с твёрдого и жидкого топлива на газообразное;

— снизить финансовые затраты населения во время отопительного сезона.

# 4. УТВЕРЖДЁННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

На территории Мышкинского муниципального района межселенные территории отсутствуют.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р размещение объектов федерального значения на территории Мышкинского муниципального района предусматривает размещение (реконструкцию) следующих объектов:

1. Мга - Сонково - Ярославль, вторые железнодорожные пути общего пользования протяженностью 649 км (Ленинградская область, Кировский район, г.Кириши, Киришский район, Новгородская область, Любытинский, Хвойнинский, Пестовский районы, Тверская область, Сандовский, Весьегонский, Молоковский, Краснохолмский, Сонковский районы, Ярославская область, Некоузский, Мышкинский, Рыбинский районы, г.Рыбинск, Большесельский, Тутаевский, Ярославский районы, г.Ярославль).

2. Электрификация участка Будогощь - Ярославль протяженностью 567 км (Любытинский, Хвойнинский, Пестовский, Киришский, Сандовский, Краснохолмский, Молоковский, Некоузский районы, г.Рыбинск, Сонковский, Мышкинский, Большесельский районы, г.Ярославль, Весьегонский, Ярославский, Рыбинский, Тутаевский районы).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 27.05.2023 № 1378-р размещение объектов федерального значения на территории Мышкинского муниципального района не предусматривает.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2020 № 1542-р размещение объектов федерального значения на территории Мышкинского муниципального района не предусматривает.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р размещение объектов федерального значения на территории Мышкинского муниципального района не предусматривает.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р размещение объектов федерального значения на территории Мышкинского муниципального района не предусматривает.

Утверждённые документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Ярославская область, отсутствуют.

Таблица 41

Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения (определены Схемой территориального планирования Ярославской области, утверждённой Постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2014 № 1435-п)

| № п./п. | Наименование объекта регионального значения | Назначение объекта регионального значения | Код объекта регионального значения | Основные характеристики объекта регионального значения | Местоположение планируемого объекта регионального значения | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения |
| 1.1. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| Первая очередь (до 2030 г.) |
| 1.1.3. | Реконструкция мостового перехода через реку Нергу на автомобильной дороге Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское, км 30 + 400 (объект реализован) | автотранспортное обслуживание территории области | 602031601 | 9,2 пог. м | Мышкинский муниципальный район, Приволжское сельское поселение | придорожная полоса не устанавливается |
| 1.1.4. | Реконструкция участка автомобильной дороги Куракино – Шестихино, включающего мостовой переход через реку Сутку | автотранспортное обслуживание территории области | 602031601 | 38,5 пог. м | Мышкинский муниципальный район, Приволжское сельское поселение | устанавливается придорожная полоса |
| 1.1.12. | Реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское – Митинская со строительством мостового перехода через реку Сутку (1, 2 этапы) (объект реализован) | автотранспортное обслуживание территории области | 602030302 | 0,311 км | Мышкинский муниципальный район, Приволжское сельское поселение | придорожная полоса не устанавливается |
| 1.1.32. | Капитальный ремонт (реконструкция) мостового перехода через реку Юхоть на автомобильной дороге Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец «Р-104» | автотранспортное обслуживание территории области | 602031601 | 130,55 пог. м | Мышкинский муниципальный район, Охотинское сельское поселение | устанавливается придорожная полоса |
| Расчетный срок (до 2040 г.) |
| 1.1.45. | Строительство мостового перехода через реку Волгу в г. Мышкине | автотранспортное обслуживание территории области | 602030302 | 2,9 км | Мышкинский муниципальный район, Приволжское сельское поселение, Охотинское сельское поселение, городское поселение Мышкин | устанавливается придорожная полоса, за исключением участков дороги в границах населенных пунктов |
| 1.3. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции |
| Первая очередь (до 2030 г.) |
| 1.3.4. | Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция | обеспечение автомобильного транспорта экологически чистым топливом | 602030901 | 1 ед. | Мышкинский муниципальный район | санитарно-защитная зона 50 мм |
| 3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в области здравоохранения |
| Первая очередь (до 2030 года) |
| 3.68. | ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им. Д.Л. Соколова», офис врача общей практики в с. Охотино | оказание первичной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи населению | 602010406 | обслуживаемое население 476 человек, модульное здание общей площадью 110 кв. м | Мышкинский муниципальный район, Охотинское сельское поселение, с. Охотино, ул. Лесная, д. 9 | не установлены |
| 3.69. | ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им. Д.Л. Соколова», офис врача общей практики в с. Рождествено | оказание первичной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи населению | 602010406 | обслуживаемое население 464 человека, модульное здание общей площадью 110 кв. м | Мышкинский муниципальный район, Приволжское сельское поселение, с. Рождествено, ул. Солнечная, д. 1 | не установлены |
| 3.70. | ГУЗ ЯО «Центральная районная больница им. Д.Л. Соколова», фельдшерско-акушерский пункт с. Сера | оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи населению в сельской местности | 602010406 | обслуживаемое население 285 человек, модульное здание общей площадью 110 кв. м | Мышкинский муниципальный район, Приволжское сельское поселение, с. Сера, ул. Центральная, д. 9 | не установлены |
| 5.7. Трубопроводы для транспортировки газа |
| Первая очередь (2030 г.) |
| 5.7.2. | Газопровод межпоселковый г. Мышкин – дер. Коптево – дер. Синицыно – ст. Волга Некоузского района с отводом в дер. Тараканово Мышкинского района (в редакции региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области» на 2022-2031 годы (далее — Программа) — Газопровод г. Мышкин - дер. Коптево - дер. Синицыно - пос. Волга Некоузского МР с отводом в дер. Тараканово Мышкинского муниципального района Ярославской области) | обеспечение природным газом потребителей | 602040601 | протяженность – 11,5 км (в редакции Программы — 15,8 км) | Мышкинский муниципальный район, Приволжское сельское поселение; Некоузский муниципальный район, Волжское сельское поселение | охранная зона |
| 5.7.5. | Газопровод межпоселковый ГРС 3 г. Рыбинск – сан. «Черная речка» – с. Охотино Рыбинского и Мышкинского районов (в редакции Программы — Газопровод межпоселковый от ГРС-3 г. Рыбинск - санаторий "Черная речка" - с. Охотино Рыбинского МР и Мышкинского муниципального района Ярославской области) | обеспечение природным газом потребителей | 602040601 | протяженность – 125,1 км (в редакции Программы — 43 км) | Рыбинский муниципальный район, Покровское сельское поселение; Мышкинский муниципальный район, Охотинское сельское поселение | охранная зона |
| 5.7.6. | Газопровод межпоселковый г. Углич – дер. Нестерово Угличского муниципального района – с. Учма Мышкинского муниципального района (в редакции Программы — Газопровод высокого давления г. Углич - дер. Нестерово, дер. Челганово, дер. Большое Мельничное, дер. Малое Мельничное, дер. Юсово Угличского МР - с. Учма Мышкинского МР) | обеспечение природным газом потребителей | 602040601 | протяженность – 23,0 км (в редакции Программы — 22,9 км) | Угличский муниципальный район, Слободское сельское поселение; Мышкинский муниципальный район, Охотинское сельское поселение | охранная зона |
| 5.7.7. | Газопровод межпоселковый высокого давления г. Углич – дер. Савино – дер. Покровское – дер. Городищи Угличского муниципального района – дер. Володино Мышкинского муниципального района (с отводом на с. Никольское) Угличского муниципального района (в редакции Программы — Межпоселковый газопровод высокого давления г. Углич - дер. Савино, дер. Антухово, дер. Шубино - с. Покровское, дер. Палы, дер. Городище, дер. Чириково Угличского муниципального района - дер. Володино, дер. Терпилово Мышкинского муниципального района (с отводом на с. Никольское Угличского муниципального района Ярославской области)) | обеспечение природным газом потребителей | 602040601 | протяженность – 42,6 км (в редакции Программы — 43,6 км) | Угличский муниципальный район, городское поселение Углич, Слободское сельское поселение; Мышкинский муниципальный район, Охотинское сельское поселение | охранная зона |
| 6.3. Объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения |
| Первая очередь (2030 г.) |
| 6.3.24. | Артезианская скважина | обеспечение бесперебойного водоснабжения | 602041006 | 3,0 куб. м/ч; 2,8 куб. м/ч; 1,6 куб. м/ч | Мышкинский район, Охотинское сельское поселение: пос. Юхоть, с. Охотино, дер. Костюрино | зона санитарной охраны источника водоснабжения |
| 6.3.25. | Артезианская скважина | обеспечение бесперебойного водоснабжения | 602041006 | 1,573 куб. м/ч; 1,514 куб. м/ч; 0,519 куб. м/ч; 1,751 куб. м/ч; 0,875 куб. м/ч; 0,445 куб. м/ч; 0,712 куб. м/ч; 0,697 куб. м/ч; 1,573 куб. м/ч; 0,861 куб. м/ч; 0,059 куб. м/ч; 0,371 куб. м/ч; 0,831 куб. м/ч; 0,979 куб. м/ч; 1,899 куб. м/ч; 0,668 куб. м/ч; 1,499 куб. м/ч; 1,187 куб. м/ч; 1,276 куб. м/ч; 2,33 куб. м/ч | Мышкинский район, Приволжское сельское поселение: дер. Балакирево, дер. Богородское, дер. Романовка, с. Сера, дер. Старово, дер. Ступино, дер. Третьяковка, дер. Зарубино, дер. Галачевская, дер. Кокошилово, дер. Коптюшка, дер. Крутец, дер. Крюково, дер. Левинская, дер. Мартыново, пос. Мерга, с. Флоровское, с. Харинское, с. Шипилово, с. Рождественно | зона санитарной охраны источника водоснабжения |
| 6.3.87. | Водопроводные очистные сооружения | обеспечение качества воды | 602041002 | 3,0 куб. м/ч; 2,8 куб. м/ч; 1,6 куб. м/ч | Мышкинский район, Охотинское сельское поселение: пос. Юхоть, с. Охотино, дер. Костюрино | зона санитарной охраны источника водоснабжения |
| 6.3.130. | Водопроводные очистные сооружения (реконструкция) | обеспечение качества воды | 602041002 | 133,0 куб. м/ч | Мышкинский район, городское поселение Мышкин, г. Мышкин | зона санитарной охраны источника водоснабжения |
| 6.4. Объекты хозяйственно-бытового водоотведения |
| Первая очередь (2030 г.) |
| 6.4.21. | Очистные сооружения (КОС) | уменьшение загрязнения окружающей среды | 602041201 | 76 куб. м/сут. | Мышкинский район, Приволжское сельское поселение, с. Поводнево | санитарно-защитная зона |
| 6.4.40. | Очистные сооружения (КОС) | уменьшение загрязнения окружающей среды | 602041201 | 76 куб. м/сут. | Мышкинский район, Приволжское сельское поселение, с. Поводнево | санитарно-защитная зона |

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

На территории Мышкинского муниципального района межселенные территории отсутствуют.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

На территории Мышкинского муниципального района межселенные территории отсутствуют.

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице.

Таблица 42

| №п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические явления и процессы |
| 1.1 | Переработка берегов (изменение очертания береговой линии водотока под воздействием воды) | Гидродинамический | — размывание (разрушение) грунтов; — перенос (переотложение) частиц грунта. |
|  |  | Гравитационный | — смещение (обрушение) пород в береговой части. |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | — повышение уровня грунтовых вод. |
|  |  | Гидродинамический | — гидродинамическое давление потока грунтовых вод. |
|  |  | Гидрохимический | — загрязнение (засоление) почв, грунтов; — коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2.2 | Наводнение, половодье, паводок | Гидродинамический | — поток (течение) воды. |
|  |  | Гидрохимический | — загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |
| 2.3 | Русловая эрозия | Гидродинамический | — гидродинамическое давление потока воды; — деформация речного русла. |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (ураган) | Аэродинамический | — ветровой поток; — ветровая нагрузка; — аэродинамическое давление; — вибрация. |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | — снеговая нагрузка; — снежные заносы. |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | — снеговая нагрузка; — снежные заносы; — ветровая нагрузка. |
| 3.3 | Гололёд | Гравитационный | — гололёдная нагрузка. |
| 3.4 | Град | Динамический | — удар. |
| 3.5 | Заморозок | Тепловой | — охлаждение почвы, воздуха. |
| 3.6 | Туман | Теплофизический | — снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 3.7 | Гроза | Электрофизический | — электрические разряды. |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | — пламя; — нагрев тёплым потоком; — тепловой удар. |
|  |  | Химический | — помутнение воздуха; — загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы; — опасные дымы. |

Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту — ОЯ) —метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.

Критерии ОЯ — качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.

Таблица 43

Перечень и критерии ОЯ согласно РД 52.04.563-2002 «Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения»

| Название и определение ОЯ | Критерий ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более. |
| Шквал (резкое кратковременное усиление ветра) | Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 мин. и более. |
| Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки) | Любой смерч, отмеченный наблюдателем. |
| Сильный ливень (сильный ливневый дождь) | Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее. |
| Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее. |
| Очень сильный снег (значительные твёрдые осадки: снег, ливневой снег и др.) | Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее. |
| Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа) | Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час. |
| Крупный град | Диаметр градин не менее 20 мм. |
| Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м. |
| Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости) | Метеорологическая дальность видимости не более 50 м. |
| Гололёдно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололёдного станка) | Диаметр: — гололёда не менее 20 мм; — сложного отложения не менее 35 мм; — мокрого снега не менее 35 мм; — изморози не менее 50 мм. |
| Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса) | Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой. |

Таблица 44

Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений

| Название и определение КНЯ | Критерий КНЯ |
| --- | --- |
| Усиление мороза при сильном ветре, метель | Похолодание до –25-34ºС при максимальной скорости ветра 17-24 м/с, метель. |
| Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре | Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10-19 мм, или диаметр сложного отложения 25-34 мм при максимальной скорости ветра 17-24 м/с. |
| Град, ливень, сильный ветер | Град диаметром 10-19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21-29 мм, или за 12 час и менее 35-49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25-29 мм) при максимальной скорости ветра 17-24 м/с. |
| Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации | Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15-19 мм, для мокрого снега и дождя 35-49 мм (в горных районах 25-29мм) при максимальной скорости ветра 20-24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более. |

Таблица 45

Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий

| Вид ОЯ | Возможные последствия воздействия ОЯ | Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий |
| --- | --- | --- |
| Ветер, в том числе шквалы, смерчи | — повреждение отдельного оборудования; — обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи; — разрушение кровли и козырьков зданий; — опрокидывание малых архитектурных форм. | — восстановление и ремонт оборудования; — отключение повреждённого оборудования, для дальнейшего развития аварии; — восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП; — ремонт кровли. |
| Дождь | — затопление помещений и территорий. | — очистка дренажных сборных канав. |
| Снег | — нарушение нормальной работы объекта; — прекращение дорожного движения, что приведёт к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей; — прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения; — завалы снега на территории; — обрыв проводов при падении деревьев. | — расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли; — обесточивание и локализация повреждённых участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление повреждённых участков. |
| Град | — повреждение мягкой кровли здания; — выход из строя оборудования. | — восстановление и ремонт кровли; — обесточить повреждённое оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании. |
| Метель при ветре | — ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе. | — ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Гололёд, сложные отложения | — повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведёт к перерыву электроснабжения отдельных потребителей. | — готовность персонала к расчистке гололёда; — при повреждениях отключение повреждённого оборудования. |
| Туман | — ограничение использования автотранспорта . | — ограничение скорости движения; — использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Мороз | — возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе; — выход из строя оборудования. | — ограничение времени работы на открытом воздухе; — включение дополнительных секций обогрева. |
| Жара | — возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе; — перегрев электрооборудования. | — ограничение времени работы на открытом воздухе; — контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования. |
| Резкое изменение температуры воздуха | — повреждение изоляции. | — проведение осмотров электрооборудования. |
| Гроза | — повреждение персонала электрическим током. | — прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место. |
| Гололедица | — ограничение использования автотранспорта. | — применение реагентов (соль, песок); — использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости. |

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

— ливневые дожди — затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности;

— ветровые нагрузки — в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», элементы конструкций жилых домов должны рассчитываться на восприятие ветровых нагрузок I климатического района;

— выпадение снега — конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для IV климатического района;

— сильные морозы — производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 40 °С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений должна быть выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Мышкинского муниципального района;

— грозовые разряды — молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололёда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

Сейсмичность на территории муниципального образования согласно Приложению А к СП 14.13330.2018 по карте ОСР-2015 С (1 %) составляет 6 баллов шкалы MSK-64. Поэтому выполнение норм проектирования, установленных СП, не предусматривается.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Затопление и подтопление.

На территории Мышкинского муниципального района явлениям затопления, подтопления подвержены г. Мышкин, дер. Рыпы, дер. Бурцево, с. Учма. Границы зон затопления, подтопления территорий указанных населённых пунктов установлены, сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости. При угрозе населению, попадающему в зону затопления, производятся мероприятия по эвакуации населения из зон затопления. Размещение эвакуированного населения производится в пунктах временного размещения на территории г. Мышкина.

В остальных населённых пунктах округа достаточным будет соблюдение пункта 6 статьи 67.1 Водного кодекса РФ, а также, согласно пункту 4 Перечня поручений по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации от 04.09.2014 № Пр-2166, исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий затопления в период паводков и половодья:

— сооружение постоянных и срочных (временных) ограничивающих дамб (валов);

— использование способа подсыпки территории;

— организация круглосуточного дежурства на водомерных постах;

— заблаговременная подготовка плавсредств, планирование эвакуации населения из потенциально затапливаемых зон и его жизнеобеспечения в местах расселения.

При организации инженерной защиты от подтоплений и затоплений следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов поверхностными и грунтовыми водами в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Эрозия.

Линейная эрозия в виде оврагообразования на территории муниципального округа слаборазвита. Тем не менее, для исключения развития негативных процессов рекомендуется:

— прокладка закрытых ливнестоков по дну оврагов и балок, устройство гасителей для предотвращения размыва русел;

— облесение склонов и отвержков оврагов;

— уполаживание склонов, укрепление путём посева трав.

Природные пожары (лесные и торфяные).

Значительную площадь территории Мышкинского муниципального района занимают земли лесного фонда. В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

— введение ограничения посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

— установка аншлагов, устройство мест отдыха;

— создание противопожарных минерализованных полос;

— организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

— контроль над соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках;

— строительство дорог и мостов противопожарного назначения.

## 6.2. Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций социально-экономического характера для населения и территории муниципального образования может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на критически важных объектах, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращение обеспечение водой, теплом, электроэнергией).

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зоны действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций с временным размещением пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, посёлках и сельских населённых пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Перечень потенциально опасных объектов на территории муниципального района

1. КС-18 Мышкинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Пожаровзрывоопасные объекты

1. Магистральный газопровод «Ухта-Торжок» диаметрами 1200 мм, IV класс. Ширина зоны поражающего воздействия — 300 м (СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»).

2. Магистральные нефтепроводы «Сургут-Полоцк» диаметром 1000 мм и «Ярославль-Кириши» диаметром 700 мм, I класс. Ширина зоны поражающего воздействия — 150 м.

3. Автозаправочные станции Мышкинского муниципального района. Ширина зоны поражающего воздействия — 50 м.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожароопасных, взрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожароопасных, взрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); развитие и модернизация существующей системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Чрезвычайные ситуации связаны с дорожными авариями при транспортировке опасных грузов по дорогам. По территории муниципального района проходят автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе вблизи населённых пунктов. Таким образом, они попадают в зону риска аварий на автомобильном транспорте с возможным аварийным разливом АХОВ, ЛВЖ или СУГ. Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией является взрыв автомобильной цистерны в результате аварии на автомобильной дороге. В результате аварии на дороге происходит пролив нефтепродуктов с последующим возгоранием, при термическом воздействии на цистерну происходит вскипание нефтепродуктов, что влечёт за собой взрыв автомобильной цистерны.

Основной причиной возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте является нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололёд).

Учитывая то, что также причинами аварий являются неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, автодорог и слабая личная дисциплина, и подготовка работников, работающих в этой сфере, рост аварий имеет тенденцию к увеличению, так как кроме профилактической работы необходимы значительные материальные затраты на ремонт, реконструкцию дорог и обновление автопарка. Большую вероятность возникновения техногенных аварий, способных перерасти в крупную экологическую катастрофу, придаёт высокая степень изношенности основных производственных фондов.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2016); развитие объектов транспортной инфраструктуры.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

В целях обеспечения безопасного функционирования объектов магистрального трубопроводного транспорта соблюдаются следующие требования к обеспечению их промышленной и экологической безопасности:

—  строительство и эксплуатация технологических объектов систем магистрального трубопроводного транспорта могут осуществляться только организациями, имеющими соответствующие лицензии;

— для объектов систем магистрального трубопроводного транспорта (магистрального трубопровода) устанавливается режим охраны, определяемый действующим законодательством;

— органы исполнительной власти и местного самоуправления, должностные и иные лица, прямо или косвенно виновные в нарушениях действующих правил безопасной эксплуатации объектов систем магистрального трубопроводного транспорта (магистрального трубопровода), приведших к остановке технологического процесса, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— юридические и физические лица, виновные в возникновении аварий, катастроф на объектах системы магистрального трубопроводного транспорта (магистрального трубопровода), несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Затраты эксплуатирующей организации системы магистрального трубопроводного транспорта (магистрального трубопровода) на ликвидацию экологических последствий аварий засчитываются в счёт возмещения вреда, причинённого окружающей среде.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем магистрального трубопроводного транспорта (магистрального трубопровода), подлежат сносу за счёт юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока жилой застройки

Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.

Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током. Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).

Оценка последствий террористических актов

Расчёт последствий подрыва заряда конденсированных взрывчатых веществ — 50 кг тротила на планируемой территории.

Расчёты последствий террористического акта необходимо выполнять согласно методикам, изложенных в Сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (Книга 2), М., МЧС России, 1994.

В общем виде, параметры взрыва конденсированных взрывчатых веществ определяются в зависимости от вида, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва.

Ориентировочные границы зоны возможных разрушений:

— радиус зоны полных разрушений — 23 м;

— радиус зоны сильных разрушений — 53 м;

— радиус зоны средних разрушений — 107 м;

— радиус зоны слабых разрушений — 196 м.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

В чрезвычайных ситуациях резко увеличиваются грузо- и пассажиропотоки. Этот фактор следует учитывать при подготовке сети автомобильных дорог к устойчивой работе при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание должно уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из пострадавших районов, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки её осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим перевозкам. Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при ликвидации таких ситуаций. Это должно достигаться организационно-техническими мероприятиями, проводимыми как в период, предшествующий возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации её последствий. Мероприятия по реконструкции сети автомобильных дорог общего пользования заложены в настоящий проект генерального плана.

Размещение эвакуированного населения необходимо предусматривать в зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, общеобразовательные школы, дома культуры и т. п.). Порядок оповещения и размещения должен доводиться до всех категорий населения. Регистрация эвакоконтингента производится непосредственно в местах его размещения. Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения осуществляется по заранее отработанным планам и в оперативном порядке.

## 6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального характера на функционирование застраиваемой территории

ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Патогенные (болезнетворные) микробы вызывают заразные (инфекционные) заболевания человека, животных и растений. Все патогенные микробы —паразиты, т.е. живут и размножаются в других организмах и могут вызывать болезни. В зависимости от форм и размеров патогенных микробов различают: бактерии, риккетсии, вирусы, грибки, простейшие, прионы.

В основу классификации инфекционных болезней людей положен механизм передачи возбудителя.  Кроме того, инфекционные болезни также делят на: кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей (аэрозольные), кровяные (трансмиссивные) инфекции и инфекции наружных покровов. Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду возбудителя: вирусные, риккетсиозы, бактериальные, протозойные, гельминтозы, болезни системы крови. Заболевания людей и животных проявляются в виде особо опасной инфекции.

Особо опасная инфекция —состояние заражённости организма людей или животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и вызывающей тяжёлые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных либо летальные исходы. К особо опасным болезням людей относятся: чума, холера, СПИД, сибирская язва, дизентерия, туляремия, сап, туберкулёз, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и др. К особо опасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцеллёз, столбняк и др.

Риски возникновения ЧС, связанных с инфекционной заболеваемости людей на территории муниципального образования, отсутствуют. За последние годы на территории муниципального образования вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось. Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории района не наблюдалось.

На территории Мышкинского муниципального района источником ЧС биолого-социального характера могут быть природные очаги инфекционных болезней.

.